БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИЗИОТЕРАПИЯ»

# Выберите один правильный ответ:

- Условная процедурная единица по приказу МЗ СССР от 21.02.1984 № 1440 – это:

А. время, затраченное только на выполнение процедуры;

Б. время, затраченное только на подготовку процедуры;

# В. время, затраченное на подготовку и выполнение процедуры;

Г. время, затраченное на запись в процедурной карте (ф.044/у) о проведенной процедуре.

- К выдающимся отечественным физиотерапевтам не относится:

А. Щербак А.Е.

Б. Вермель С.Б.

В. Чижевский А.Л.

# Г. Павлов И.П.

- Штат медицинских сестер физиотерапевтического отделения (ФТО) исчисляется исходя из:

А. числа врачей-физиотерапевтов в штате

Б. количество первичных посещений больными ФТО в течение года

В. количества процедур, проведенных в ФТО в течение года

Г. общего количества посещений больными ФТО (первичных и повторных) в течение года

# Д. количества процедурных единиц, выполненных в течение года в ФТО

- Штат младшего медицинского персонала (санитарки) физиотерапевтического отделения рассчитывается:

А. по количеству кабинетов ФТО

Б. по площади ФТО

# В. по количеству среднего персонала (медсестер)

# Г. по посещаемости ФТО за год

- Одна ставка санитарки при работе в электролечебном кабинете  положена:

А. на одну медсестру

# Б. на две медсестры

# В. на три медсестры

Г. на четыре медсестры

- Одна ставка санитарки при работе в водогрязелечебном кабинете положена на :

# А. на одну медсестру

# Б. на две медсестры

В. на три медсестры

Г. на четыре медсестры

- Норма нагрузки медсестры ФТО исчисляется исходя, из каких показателей:

А. количество процедур, выполняемых за час работы

Б. количество больных, которым проводятся процедуры за час работы

В. количества условных процедурных единиц за один день работы

# Г. количества условных процедурных единиц за один год работы

Д. количество больных, которым проводятся процедуры за один год работы

- Норма нагрузки медсестры по физиотерапии:

# А. 15 000 условных единиц в год

# Б. 10 000 условных единиц в год

В. 30 процедурных единиц  в  день

Г. 100 процедурных единиц в день

# Выберите один правильный ответ:

- Процедурные карточки (форма 044/у) в лечебном учреждении должны храниться:

А. 6 месяцев

# Б. 1 год

# В. 2 года

Г. 3 года

- Журнал регистрации больных, направленных на лечение в ФТО, должен быть:

А. в каждом кабинете по отдельным методам физиотерапии

# Б. единый на все отделение

# В. в каждом кабинете

- Основными показателями деятельности физиотерапевтического отделения являются все перечисленные, кроме:

# А. общего количества перечисленных больных в стационаре

# Б. количества проведенных процедур одному больному

В. показателя охвата больных физиотерапевтическим лечением

Г. количества лиц, закончивших лечение в ФТО

- Форма не является обязательной документацией в ФТО:

А. журнал технического обслуживания

# Б. журнал приема больных

# В. журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

Г. инструкция по оказанию неотложной медицинской помощью

Д. инструкция по технике безопасности при работе с аппаратами

- Физиотерапевтические процедуры во время грозы:

А. проводить разрешается

# Б. не разрешается на аппаратах, имеющих питание от электрической сети

# В. не разрешается на аппаратах с высоким выходным напряжением

Г. не разрешается на аппаратах с контактным наложением  электродов на пациента

- Стены электросветолечебного кабинета покрывают:

# А. масляной краской светлых тонов

# Б. глазурованной плиткой светлых тонов

В. декоративным пластиком

Г. деревянными панелями

- Основным показателем деятельности физиотерапевтического подразделения в ЛПУ является:

А. количество первичных больных

Б. количество физиотерапевтических аппаратов в отделении

# В. показатель охвата больных физиотерапевтическим лечением

# Г. численность персонала в отделении

Д. количество условных процедурных единиц на одного сотрудника отделения

- Физиотерапевтическое отделение организуется при коечной мощности стационара не менее:

А. 100 коек

# Б. 200 коек

# В. 300 коек

Г.  400 коек

Д.  600 коек

# Выберите один правильный ответ:

- Основным нормативным актом, регламентирующим соблюдение правил техники безопасности в ФТО (ФТК), является:

# А. ОСТ 42-21-16-86

Б. методические рекомендации МЗРФ «Техническое обслуживание медицинской техники», 2003г.

В. положение о физиотерапевтическом отделении

Г. инструкция по технике безопасности

- Количество условных единиц выполнения физиотерапевтических процедур в год для среднего медперсонала составляет:

# А. 10 000 ед.

# Б. 20 000 ед.

# В. 15 000 ед.

# Г. 25 000 ед.

# Д. норматив определяется специальной комиссией

- Условная процедурная единица по приказу МЗ СССР от 21.02.1984 № 1440 равняется:

А. 25 мин

Б. 20 мин

В. 15 мин

# Г. 8 мин

- За одну условную физиотерапевтическую единицу принято время:

А. 5 мин

# Б. 8 мин

# В. 10 мин

Г. 12 мин

- Разработка инструкции по технике безопасности для физиотерапевтических аппаратов:

# А. входит в обязанности заведующего ФТК

# Б. входит в обязанности медсестры ФТК

В. разработка инструкций желательна, но не обязательна

Г. составлена инспектором по труду профсоюза медработников

Д. составляется только по указанию инженера по охране труда

- Ответственность за безопасность работы и правильную эксплуатацию физиотерапевтической аппаратуры возлагается:

А. на руководителя лечебного учреждения

Б. на заместителя руководителя по медсанчасти

В. на заместителя руководителя по АХР

# Г. на врача-физиотерапевта

# Д. на главную медицинскую сестру

- Физиотерапевтическое отделение – это:

А. специализированное лечебно-профилактическое учреждение

# Б. самостоятельное подразделение медицинского учреждения

# В. первичная форма физиотерапевтической помощи

Г. отделение реабилитации

Д. отделение восстановительного лечения

- В каждой кабине для электросветолечения согласно ОСТ 42-21-16-86 размещается:

# А. один аппарат

# Б. два аппарата

В. один стационарный и один портативный

Г. комплект однофакторных приборов

# Выберите один правильный ответ:

- В одной процедурной кабине аппаратов можно разместить:

# А. один

# Б. два

В. без ограничений

- При авариях в работе электросети (короткое замыкание, обрыв провода и др.) необходимо в первую очередь:

А. выключить аппараты

# Б. выключить сетевой рубильник в данном кабинете

В. выключить сетевой рубильник всего физиотерапевтического отделения

- В случае возгорания электропроводки (электроаппаратуры) следует:

А. сразу гасить источник загорания водой

Б. отключить электрооборудование кабинета от сети и гасить источник загорания водой

В. отключить электрооборудование кабинета от сети и гасить источник загорания кислотными огнетушителями или песком

Г. накрыть источник одеялом

Д.доложить об аварии руководителю подразделения

Выберите несколько правильных ответов:

- При приеме на работу в ФТК, ФТО проводятся:

# А. вводный инструктаж по технике безопасности

# Б. первичный инструктаж по технике безопасности

# В. текущий инструктаж по технике безопасности

Г. повторный  инструктаж по технике безопасности

- Правила техники безопасности при работе с аппаратом «Тонус-1»:

А. заземление аппарата

# Б. фиксация электродов

В. выведение потенциометра до нуля при всех изменениях параметров (вида тока, полярности)

- Аппараты, содержащие терапевтический контур:

А. «Амплипульс-5»

# Б. «УВЧ-30»

# В. «УЗТ-1.07»

# Г. «Ундатерм»

- Дистанционные методы физиотерапии:

А. ультразвуковая терапия

# Б. УВЧ-терапия

# В. диадинамотерапия

Г. гальванизация

# Д.  УФ-излучение

- Аппараты не эксплуатируются в экранированной кабине:

# А. «ЛУЧ-11»

# Б, «Волна-2»

# В. «Луч-4»

# Г. «Ранет»

# Д. «Ромашка»

# Выберите один правильный ответ

- Первая доврачебная помощь при электротравме включает в себя:

А. введение противошоковых медицинских препаратов

Б. искусственное дыхание

# В. искусственное дыхание и непрямой массаж сердца

# Г. непрямой массаж сердца

- Электрощит должен быть установлен:

# А. в каждом кабинете ФТО

# Б. один на два кабинета

В. Один на все отделение

- При проведении, каких процедур персонал получает 15 % надбавку:

А. гальванизации

Б. СВЧ-терапии

В. Ультрафиолетового облучения

# Г. УВЧ-терапия (10 процедур и более в смену)

- К самостоятельному проведению процедур физиотерапии могут быть допущены лица:

А. прошедшие инструктаж по технике безопасности

# Б. имеющие удостоверение о прохождении специализации по физиотерапии

В. обученные безопасности труда в соответствии с ОСТ 42-21-16-86

Г. закончившие медицинское училище

Д.  имеющие высшую квалификационную категорию по физиотерапии

- Повторный инструктаж по охране труда персонал ФТО должен проходить один раз в:

А. один раз  в месяц

Б. один раз в три месяца

# В. один раз в шесть месяцев

# Г. один раз в год

- Функционирование физиотерапевтического отделения при отсутствии заземляющего контура:

А. разрешается

# Б. не разрешается

# В. разрешается по согласованию с главврачом

Г. разрешается по согласованию с инженером по охране труда

- При работе с ультрафиолетовыми облучателями защитные очки должны быть одеты на глаза:

А. больного

# Б. больного и медсестры

# В. медсестры

Г. не обязательны

- Поверхность стен, потолков, штор, инструментария в помещениях, где эксплуатируется лазерная аппаратура, должна быть:

# А. матовой окраски

# Б. зеркально отраженной

В. любой окраски

# Выберите один правильный ответ:

- Подогрев парафина (озокерита) должен осуществляться:

А. в отделенном от процедурного кабинета помещении без обязательного вытяжного устройства

Б. в отделенном от процедурного  кабинета помещении с обязательным вытяжным шкафом

В. в общем процедурном помещении без вытяжного устройства

Г. в общем процедурном помещении с вытяжным устройством

- Измерение сопротивления заземляющего контура в ФТО производится:

А. не реже 1 раза в год

Б. не реже 2-х раз в год

# В. 1 раз в 3 года

# Г. ежеквартально

- Для заземления аппаратов, выполненных по классу защиты 1, используют:

# А. специальную вилку с заземляющим контуром

# Б. специальную ручку на панели аппарата

В. отдельный заземляющий провод

Г. рубильник на групповом щитке

- Аппарат в заземлении не нуждается:

А. «Луч-4»

Б. «УВЧ»

# В. «Тонус-1»

# Г. Искра-1»

- Класс защиты аппарата УЗТ – 1.01 Ф:

# А. I

# Б. 01

В. III

Г. II

- Возможна ли эксплуатация аппаратов для СВЧ-терапии переносного типа в общем помещении:

# А. да

# Б. нет

- Единица измерения мощности в системе СИ:

А. калория (Кал)

# Б. ватт (Вт)

В. джоуль (Дж)

Г. герц (Гц)

- Сопротивление заземления в ФТО не должно быть больше:

А. 10 Ом

Б. 1 Ом

В. 40 Ом

# Г. 4 Ом

- Площадь душевого помещения должна быть не менее:

А. 10 кв. м

Б. 15 кв. м

# В. 25 кв. м

# Г. 35 кв. м

# Выберите один правильный ответ:

- Площадь кабинета для парафиноозокеритолечения планируется из расчета на одно рабочее место (кушетку):

# А. 4 кв. м

# Б. 6 кв. м

# В. 8 кв. м

Г. 12 кв. м

- На одну процедурную кушетку в общем помещении для электросветолечения полагается:

А. 4 кв. м

# Б. 6 кв. м

# В. 16 кв. м

Г. 12 кв. м

Выберите несколько правильных ответов:

- При проведении, каких процедур необходимо удалить у пациента металлические предметы из зоны воздействия:

# А. микроволновая терапия

# Б. ультрафиолетовое облучение в эритемной дозе

# В. УВЧ-терапия

# Г. индуктотермия

- Если обнаружено повреждение изоляции токонесущего провода на одном из аппаратов электротерапии, то, что необходимо сделать:

# А. сделать запись о дефекте в журнале технического обслуживания

# Б. продолжить отпуск процедуры

# В. запретить работу на данном аппарате

# Г. вызвать медтехника

- Для эксплуатации аппаратов сверхвысокочастотной терапии применяют дополнительное экранирование кабин тканью с микропроводом артикля Б-431. Какие аппараты к ним относятся:

# А. «Волна-2»

# Б. «Луч-11»

# В. Ромашка»

Г. «Ранет»

- Определение средней биодозы проводится с помощью:

# А. биодозиметра Горбачева

# Б. биодозиметра Ткаченко

# В. потенциометра

Г. счетчика Гейгера

- Способы фиксации электродов на теле:

# А. мешочек с песком

# Б. бинтование

# В. лейкопластырь

# Г. тяжесть тела

# Выберите один правильный ответ

- Сколько квадратных метров полагается на одну процедурную кушетку в общем помещении для электросветолечения:

А. 12 м2

Б. 10 м2

В. 4 м2

Г. 8 м2

# Д. 6 м2

- Норма расхода 96% этилового спирта в ФТО на 1000 физиотерапевтических процедур согласно действующему приказу № 245 МЗ СССР от 30.08.1991 г. составляет:

А.500 г

Б. 800 г

# В. 1 300 г

# Г. 1 500 г

- Кабина для стационарных аппаратов сверхвысокочастотной терапии экранируется:

# А. металлизированной тканью

# Б. тканевыми шторами

В. металлической сеткой

Г. не экранируется

- Минимальная площадь комнаты («кухни») для подготовки прокладок, стерилизации тубусов и других операций в электросветолечебном кабинете составляет:

А. 4 м2

Б. 6 м2

В. 7 м2

# Г. 8 м2

- При работе с лампами типа «ДРТ» определение средней биодозы должно проводиться не реже одного раза:

А. в месяц

Б. в 2 месяца

# В. в 3 месяца

# Г. в год

- Высота помещений в водотеплолечебнице должна быть не менее:

А. 2,5 м

Б. 2,75 м

# В. 3 м

# Г. 4 м

- Из ниже перечисленных аппаратов не заземляется:

А. «Луч-2»

# Б. «Тонус-2»

# В. «Искра-1»

Г. «УВЧ-30-2»

- Аппарат «Поток-1» изготовлен по классу защиты:

# А. 01

# Б. I

В. III

# Г. II

# Выберите один правильный ответ:

- При групповом общем ультрафиолетовом облучении биодозу определяют:

А. с расстояния 100 см

# Б. с того расстояния, с которого будут проводить облучение

# В. с расстояния 50 см

Г. с расстояния 150 см

- Количество процедурных условных единиц в год составляет:

# А. 15 000 у.е.

Б. 10 000 у.е.

В. 5 000 у.е.

Г. 1 000 у.е.

- Норма нагрузки медицинской сестры по физиотерапии исчисляется из количества:

А. пациентов, которым проводятся процедуры за 1 год работы;

# Б. условных процедурных единиц за 1 год работы;

В. условных процедурных единиц за 1 день работы;

Г. пациентов, которым проводятся процедуры за 1 день работы.

- Процедурные карты (ф. № 044/у) должны храниться в медицинской организации:

А. 6 мес.

# Б. 1 год

# В. 2 года

Г. 5 лет

- Медицинские сестры по физиотерапии имеют право работать:

# А. в двух смежных кабинетах

# Б. в трех смежных кабинетах

В. только в одном кабинете

Г. в двух несмежных кабинетах

- Дозиметрический и радиометрический контроль в радонолечебнице проводится 1 раз :

А. в месяц

# Б.в  3 месяца

# В.в  6 месяцев

Г. в год

- В экранированных кабинах эксплуатируется аппарат:

# А. «Экран-1»

# Б. «Ранет»

В. Ундатерм»

Г. «Луч-4»

- Защитные очки применяют при проведении:

А. УВЧ-терапии

Б. КВЧ-терапии

# В. лазеротерапии

# Г. магнитотерапии

- При проведении электрофореза в палате, если пациент лежит на металлической кровати:

А. процедуру проводить нельзя

Б. процедуру проводить можно

В. закрыть кровать двумя шерстяными одеялами, прорезиненной тканью, простыней и провести процедуру

Г. провести процедуру в присутствии врача

# Выберите один правильный ответ:

- Растворы лекарственных препаратов для физиотерапевтических процедур разрешено хранить:

А. до 5 суток

# Б. до 10 суток

# В. до 15 суток

Г. до 30 суток

- УВЧ-терапию можно проводить при условии:

А. настройки терапевтического контура в резонанс с генераторным  и использовании двух конденсаторных пластин и суммарным зазором под обеими пластинами не более 6 см

Б. настройки терапевтического контура в резонанс с генераторным  и использовании двух конденсаторных пластин

В. настройки контуров в резонанс, использовании двух конденсаторных пластин и суммарным зазором под обеими пластинами не более 10 см

Г. настройки контуров в резонанс, применении двух пластин и суммарным зазором под обеими пластинами не более 4 см

- При магнитотерапии аппаратом «Полюс-2» пациент располагается на стуле:

А. металлическом

Б. пластмассовом

# В. деревянном

# Г. комбинированном

- Неисправности в физиотерапевтической аппаратуре могут быть устранены:

А. электриком

Б. медицинской сестрой прошедшей усовершенствование

# В. работником мастерских медицинской техники

# Г. инженером по технике безопасности

- Из перечисленных аппаратов в заземлении не нуждается:

А. «Луч-11»

Б. «Волна-2»

В. «Искра-1»

# Г. «Амплипульс-5»

- Электрический ток – это:

А. вид материи, посредством которой осуществляется связь и взаимовоздействие между движущимися зарядами

# Б. направленное движение носителей электрических зарядов любой природы

# В. ток, который изменяется по силе или направлению

Г. ток, обусловленный электродвижущей силой индукции

- Электропроводность тканей – это:

А. направленное движение ионов в растворе электролитов

Б. процесс передачи теплоты в результате движения молекул или атомов

В. явления распространения тока в среде

Г. изменение структуры тканей под действием тока

# Д. способность тканей проводить электрический ток

- Лазер – это:

# А. вид светового излучения

# Б. вид радиоактивного излучения

В. вид импульсного электрического тока

# Выберите один правильный ответ:

- Потенциометр – это прибор, используемый в физиотерапевтических аппаратах для регулирования:

А. напряжения

# Б. силы тока

# В. индукции

Г. интенсивности

Д. мощности

- Единица измерения плотности тока:

А. Вт/см2

# Б. мА/см2

# В. Гц

Г. мА

- Единица измерения силы тока в системе СИ является:

А. ватт

# Б. ампер

# В. вольт

Г. миллиампер

- Единицей измерения силы тока в системе СИ являются:

А. ватт

Б. миллиметр

# В. ампер

# Г. вольт

- Магнитная индукция измеряется в:

А. ваттах

# Б. теслах

# В. джоулях

Г. вольтах

Д. амперах

- Строго направленное распространение электромагнитных волн в пространстве характерно для:

# А. инфракрасного излучения

# Б. ультрафиолетового излучения

# В. лазерного излучения

# Г. видимого излучения

# Д. короткого ультрафиолетового излучения

- Обратный пьезоэлектрический эффект используется в следующем виде воздействия:

А. электрическое поле ультравысокой частоты

# Б. ультразвук

# В. ток надтональной частоты

Г. электромагнитное поле сверхвысокой частоты

- Выберите наиболее точное определение переменного тока:

# А. ток, периодически изменяющийся по величине и направлению

Б. ток, возникающий в тканях под действием высокочастотного поля, образующегося внутри спирали

В. движение электрических зарядов в импульсном режиме

Г. упорядоченное движение электрических зарядов

# Выберите один правильный ответ:

- Проводниками называются вещества, в которых:

А. возможно упорядоченное движение электрических зарядов

Б. возникает ток проводимости

В. содержатся заряженные частицы

# Г. все перечисленное

- Физиотерапевтические процедуры в один день с эндоскопическим исследованием проводить:

А. можно через час после исследования

# Б. нельзя

# В. можно в присутствии врача

Г. можно через 2 часа после исследования

- Воздействие инфракрасным излучением на разные участки в один день несовместимо:

А. с лекарственным электрофорезом

# Б. со светотепловой ванной

# В. с электрическим полем УВЧ

Г. с ультразвуком

- При тиреотоксикозе не следует назначать гальванизацию и лекарственный электрофорез на области:

А. на область стоп

# Б. на воротниковую зону и область шеи

# В. на эпигастральную область

Г. на область лучезапястных суставов

Д. на область коленных суставов

# Выберите несколько правильных ответов:

- Комплексная программа физиопрофилактики предусматривает применение физических факторов с целью:

# А. предупреждения развития заболеваний

# Б. закаливания организма

# В. повышения сопротивляемости к профессиональным раздражителям

# Г. долечивания обострений хронических заболеваний

- Первичная профилактика включает мероприятия, направленные на:

# А. предупреждение развития заболеваний

# Б. предупреждение утомление

# В. лечение осложнений после перенесенного заболевания

Г. восстановление организма после травмы

- Вторичная профилактика включает мероприятия:

# А. профилактику осложнений заболеваний

# Б. репарацию костной ткани

# В. предупреждение обострения хронических заболеваний

# Г. лечение заболеваний в острой стадии

- Целями первичной профилактики являются:

# А. развитие адаптации к колебаниям атмосферного давления

# Б. закаливание организма

# В. снижение уровня обменных процессов

# Г. усиление защитных реакций организма

- Целью вторичной профилактики является:

# А. Профилактика осложнений хронического заболевания

# Б. Профилактика осложнений после оперативного вмешательства

# В. удлинение периода ремиссии хронического заболевания

# Г. лечение острого периода болезни

- В построении и реализации профилактических программ: роль физических факторов определяется:

# А. безболезненным лечением физическими факторами

# Б. повышением эффективности лечения заболевания

# В. потенцированием  действия медикаментозного лечения

Г. недостаточным развитием отечественной фармацевтической промышленности

100.  Группа физических факторов абсолютно несовместимых:

А. электрофорез коленного сустава и массаж этого же сустава

Б. электрическое поле ультравысокой частоты (УВЧ) и электромагнитное поле сверхвысокой частоты

# В. диадинамические и синусоидальные модулированные токи

# Г. общие ультрафиолетовые облучения и солнечные ванны

101. В один день с общими процедурами можно совмещать:

# А. аэрозольтерапию

# Б. гальванический воротник по Щербаку

# В. диадинамотерапию

# Г. электрофорез локально

# Д. ультразвук

102. Процедуры, несовместимые в один день на одну область:

А. ультрафиолетовое облучение в эритемных  дозах и лекарственный электрофорез

Б. грязевые аппликации и ультразвук

В. ультрафиолетовое облучение в эритемных  дозах и микроволны деци- и сантиметрового диапазона

Г. лекарственный электрофорез и микроволны

103. Физические факторы не следует совмещать в один день с диагностическими исследованиями:

А. электрокардиографией

# Б. рентгеновским

# В. клиническим анализом крови

# Г. фиброгастроскопией

104. Несовместимы в один день процедуры на рефлексогенные зоны:

# А. воротниковую

# Б. синокаротидную

# В. слизистую носа

# Г. пояснично-крестцовую

# Выберите один правильный ответ

105. Местную эритемотерапию на одну область можно сочетать:

# А. с УВЧ-терапией

# Б. с грязелечением

В. с электрофорезом

Г. с ультразвуком

# Выберите один правильный ответ:

106. Общую ванну и гальванический воротник по А.Е. Щербаку в один день проводить:

# А. нельзя

# Б. можно с интервалом  2 часа

В. можно с интервалом  1 часа

Г. можно с интервалом  30 мин

107. Проведение в один день контрастной ванны и подводного душа-массажа:

А. совместимо

# Б. несовместимо

# В. зависит от состояния пациента

Г. зависит от характера заболевания

108. Последовательность проведения ультравысокочастотной терапии (УВЧ) и ультрафиолетовой эритемы (УФЭ) на 1 поле:

А. не имеет значения

# Б. электрическое поле УВЧ, а затем УФЭ

# В. УФЭ, а затем УВЧ

Г. процедуры проводят в разные дни

109. Проведение лекарственного электрофореза несовместимо в один день на одну и ту же область с:

А. ультразвуком

# Б. ультрафиолетовой эритемой

# В. парафином

Г. СМВ-терапией

110. Действующим фактором в методе гальванизации является:

А. переменный ток малой силы и высокого напряжения

Б. постоянный импульсный ток низкой частоты, малой силы

# В. постоянный ток низкого напряжения и небольшой силы

# Г. ток высокой частоты и напряжения

111. Гальванизация – это применение с лечебной целью:

# А. непрерывного постоянного тока до 50 мА и напряжения 30-80 В

# Б. переменного синусоидального тока с несущей частотой 5кГц

В. высокочастотного импульсного тока высокого напряжения (20 кВ) и малой силы (0,02 мА)

Г. электрического тока высокой частоты небольшого напряжения (150-200 В) и большой силы (2 А)

112. Хорошей электропроводностью обладают:

А. ороговевший слой эпидермиса

Б. костная ткань

В. сухожилия

# Г. слизистая оболочка полости рта

113. При раздражении рецепторов кожи постоянным электрическим током, используемым с лечебной целью, ощущается:

А. сильное жжение

# Б. легкое жжение, покалывание, пощипывание

# В. местное понижение температуры

Г. стойкое повышение температуры

# Выберите один правильный ответ:

- Метод электрофореза позволяет:

А. исследовать нервную ткань

Б. исследовать  мышечную  ткань

В. сконцентрировать действие лекарственного вещества на ограниченном участке тела

Г. исследовать электровозбудимость пульпы  зуба

- Максимальная продолжительность процедуры местной гальванизации составляет:

А. 3-5 мин

Б. 10 мин

В. 15 мин

# Г. 30-40 мин

- Оптимальная концентрация большинства препаратов для лекарственного электрофореза составляет:

А. от 0,5 до 1,0 %

# Б. от 2 до 5 %

# В. 2-2,5 %

Г.10 % и более

- Способен ли постоянный ток изменить возбудимость нервной ткани:

# А. Да

# Б. Нет

- Возбудимость нервной ткани под катодом при действии на нее постоянного тока:

# А. Повышается

# Б. Понижается

В. Не изменяется

- При проведении  процедуры  гальванизации называют «активным»:

# А. Электрод  меньшей  площади

# Б. Электрод  большей  площади

- Для  ослабления боли при проведении гальванизации на зону воспалительного очага следует помещать электрод:

А. Отрицательной полярности (катод)

Б. Любой полярности

# В. Положительной полярности (анод)

- Для получения противоотечного эффекта в проекции патологического очага целесообразно размещать электрод:

А. Отрицательной полярности (катод)

# Б. Положительной полярности (анод)

# В. Любой полярности

- Предельно допустимая плотность тока при местной гальванизации

А.  До 0,3 мА/см2

Б.  До 0,05 мА/см2

# В.  До 0,1 мА/см2

# Г. До 0,2 мА/см2

# Выберите один правильный ответ:

- Максимально допустимая плотность тока при проведении гальванизации на рефлекторно-сегментарные зоны составляет:

# А. 0,05 мА/см2

# Б. 0,1 мА/см2

В. 0,2 мА/см2

Г. 1 мА/см2

- При плотности тока 0,05 мА/см2 и площади электродов по 100см2 сила тока составляет:

А. 1 мА

# Б. 5 мА

# В. 10 мА

Г. 15 мА

- При плотности тока 0,1 мА/см2 и площади электродов первого 200см2, второго – раздвоенного по 50 см2  сила тока составляет:

А. 1 мА

Б. 2 мА

# В. 10 мА

# Г. 15 мА

- Допустимая сила тока при гальванизации рассчитывается умножением плотности тока на :

А. площадь большого электрода

Б. площадь электродов, соединенных с катодом

В. суммарную площадь электродов

# Г. площадь меньшего электрода

- Электрод, соединенный с анодом при проведении процедуры гальванического воротника по Щербаку располагается

# А. На воротниковую область

# Б. На поясничную область

# В. На межлопаточную область

- Место расположения анода при проведении процедуры  «Гальванический воротник по Щербаку»:

# А. воротниковая область

# Б. поясничная область

В. межлопаточная область

Г. подключичная область

- Гидрофильные прокладки при гальванизации смачивают:

А. Изотоническим раствором натрия хлорида

# Б. Водопроводной водой

# В. Дистиллированной водой

- Проведение гальванизации не допустимо:

А. Поперечно в проекции сердца

Б. На голову по лобно-затылочной методике

В. На мужские половые органы

Г. На женские половые органы

# Д. Запретных локализаций нет

# Выберите один правильный ответ:

- Ток при проведении процедуры гальванизации дозируют:

# А. По плотности тока

# Б. По ощущениям вибрации

В. По ощущению приятного тепла

- Ионный рефлекс по Щербаку – это:

# А. рефлекторно-сегментарная методика

# Б. общая методика

В. местная методика

Г. полостная методика

- Лекарственный электрофорез дозируется?

# А. в мА/см2

# Б. Вт/см2

В. в вольтах

Г. в биодозах

- Лекарственный электрофорез – метод сочетанного воздействия лекарственного вещества и:

А. Переменного тока

Б. Импульсного тока

# В.  Постоянного непрерывного тока

# Г. Интерференционных токов

- Оптимальная концентрация раствора для большинства лекарственных веществ при проведении электрофореза составляет:

# А. до 5 %

# Б. 5-10 %

В. 10-20 %

Г. более 20 %

- Ионы, каких веществ  вводят с анода:

# А. Металлов

# Б.  Кислотных радикалов

- Выберите растворитель для лекарственных веществ, нерастворимых в воде

# А. Ацетатный буферный раствор

# Б. Диметилсульфоксид (ДМСО)

# В. Боратный буферный раствор

# Г. лактатный буферный раствор

# Выберите несколько правильных ответов.

- Оптимальное сочетание двух физических факторов:

# А. ультразвук – через 30 минут лекарственный электрофорез

# Б. воздействие эп УВЧ и через несколько минут ультразвук

# В. тепловые процедуры и купания в холодной воде

Г. электрофорез седативных препаратов и душ Шарко

- Из ниже перечисленных тканевых образований и органов наиболее высокой электропроводностью обладают:

# А. кровь

# Б. мышечная ткань

# В. паренхиматозные органы

# Г. костная ткань

- Применение ДМСО (димексид) – ограничивается при:

# А. заболевании почек

# Б. беременности

# В. в детской практике

# Г. в травматологии

- Аппараты, используемые в физиотерапии для проведения лекарственного электрофореза

# А. ИКВ-4

# Б. Поток-1

# В. Ранет

# Г. ЭЛФОР-ПРОФ

- Ткани или органы, хорошо проводящие электрический ток:

# А. Кровь

# Б. Мышца

# В. Жировая ткань

Г. Костная ткань

# Д. Печень

- Ткань для гидрофильной прокладки:

А. Марля

# Б. Фланель

# В. Шерсть

# Г. Байка

# Выберите один правильный ответ

- Оптимальный растворитель для аспирина:

А. боратный или ацетатный буфер

Б. дистиллированная вода

# В. ДМСО (димексид)

# Г. физиологический раствор

- Ток, используемый в методе лекарственного электрофореза:

А.переменный

# Б. постоянный

# В. импульсный

- Лекарственный электрофорез ферментов и белковых препаратов и белковых препаратов осуществляется с:

# А. Анода

# Б. Катода

В. С обоих полюсов

- Органические вещества (белки, ферменты) из подкисленных растворов вводятся:

# А. с анода

# Б. с катода

В. с обоих полюсов

Г. сначала с катода, затем с анода

- Органические вещества (белки, ферменты) из щелочных  растворов вводятся:

А. с положительного полюса;

# Б. с отрицательного полюса;

В. с обоих полюсов;

Г. сначала с положительного полюса, затем с отрицательного.

# Выберите один правильный ответ:

- Электрофорез антибиотиков предполагает использование:

А. Многослойной гидрофильной прокладки толщиной 1,5 см

Б. Буферного раствора

# В. Утолщенной гидрофильной прокладки  (до 3-х см)

- Электрод при лекарственном электрофорезе является активным:

# А. Электрод меньшего размера

# Б. Электрод с наличием лекарственной прослойки

# В. Электрод большого размера

# Г. Оба электрода

- Электрод при лекарственном электрофорезе является пассивным:

А. Электрод меньшего размера

Б. Электрод с наличием лекарственной прослойки

В. Электрод  большего размера

# Г. Электрод любого размера без наличия лекарственной прослойки

- Лекарственный электрофорез показан пациентам с:

А.С множественными нарушениями целостности кожных покровов

Б. Острой микробной экземой

# В. Хроническим неспецифическим заболеванием легких

# Г. При непереносимости тока

Д. При наклонности к  кровоточивости

- Источником постоянного непрерывного тока является аппарат:

А. «Полюс-1»

# Б. «Поток-1»

# В. «Ранет»

Г. «Тонус-2»

- Доля лекарственного вещества, поступающего в подлежащие ткани из лекарственной прослойки за время проведения процедуры электрофореза, составляет:

# А. 1-3 %

# Б. 5-10 %

# В. 10-20 %

# Г. 50 %

- Вид тока, используемый в методе гальванизации:

А. Переменный ток малой силы и высокого напряжения

# Б. Постоянный ток низкого напряжения и небольшой силы

# В. Постоянный импульсный ток низкой частоты, малой силы

- Вид тока используется для лекарственного электрофореза

# А. Гальванический

# Б. Импульсные токи низкой частоты

В. Переменный импульсный ток высокой частоты, высокого напряжения и малой силы

Г. Импульсный  синусоидальный модулированный ток малой силы

- Продолжительность процедуры при гальванизации и лекарственном электрофорезе:

# А. 10-20 мин

# Б. 30-40 мин

В. 60 мин

# Выберите один правильный ответ:

- Гидрофильные прокладки для электрофореза готовят из всех перечисленных материалов, кроме:

А. ваты

Б. фланели

# Б. шерстяной ткани

# Г. марли

- Толщина гидрофильной прокладки:

А. меньше 1 см

# Б. 1-1,5 см

# Г. 5 см

- Указать нужный растворитель для фермента лидаза:

А. Физиологический раствор

Б. Диметилсульфоксид

# В. Дистиллированная вода, подкисленная соляной кислотой до рН 5,2

- В качестве растворителя для фермента лидаза служит:

# А. Дистиллированная вода, подкисленная до рН 5,2

# Б.  Физиологический раствор

В. Дистиллированная вода

Г. ацетатный буфер

- Назовите методику общего воздействия при гальванизации:

# А. Вермеля

# Б. Бургиньона

В. Келлата

Г. Кассиля

- Методики гальванизации местные:

А. Гращенкова-Кассиля

Б. Вермеля

В. Келлата

# Г. Гальванизация области коленного сустава

# Выберите несколько правильных ответов.

- К методикам общего воздействия относятся:

А. Гальванический воротник по Щербаку

# Б. По Вермелю

# В. По Бургиньону

# Г. Четырехкамерная гальваническая ванна

- Методики рефлекторно-сегментарные:

А. Полумаска Бергонье

Б. По Келлату-Змановскому

# В. Гальванический воротник по Щербаку

# Г. Гальванические «трусы» по Щербаку

- Лекарственные вещества вводятся при электрофорезе с отрицательного полюса:

А. Магний

Б. Кальций

# В. Йод

# Г. Никотиновая кислота

# Д. Новокаин

- Лекарственные вещества  вводятся при электрофорезе с положительного  полюса:

# А. Магний

# Б. Кальций

# В. Йод

Г. Никотиновая кислота

# Д. Новокаин

- Выберите наиболее часто применяемые растворители при лекарственном электрофорезе:

# А. дистиллированная вода

# Б. новокаин

# В. Диметилсульфоксид

# Г. физиологический раствор

- Ткани проводники – это:

# А. физиологические жидкости

# Б. кости

# В. Мышцы

# Г. жировая ткань

# Выберите один правильный ответ

- Повторный курс гальванизации можно назначать:

А. Через 2 недели

# Б. Через  месяц

# В. Через 2 месяца

- Во время проведения процедуры гальванизации переключить положение шунта миллиамперметра?

А. Можно

# Б. Нельзя

- При проведении процедуры гальванизации непосредственно после включения аппарата в сеть медсестра устанавливает силу тока:

А. указанную в форме 044

# Б. по форме 044 и по ощущению пациента

- После гальванизации кожа под электродами:

А. равномерно гиперемирована под анодом и катодом

Б. более гиперемирована под анодом

# В. более гиперемирована под катодом

# Г. не изменяется

- При наличии ссадин, царапин в области наложения электродов при гальванизации:

А. отменяют процедуру

Б. проводят процедуру, обработав ссадину йодом

# В. Ссадину изолируют клеенкой и проводят процедуру

- Постоянный ток – это:

А. ток,  при котором электрические заряды меняют свою величину и направление

Б. ток,  при котором электрические заряды не меняют свою величину и направление

В. ток,  при котором электрические заряды меняют  направление, но не меняют величину

# Выберите один правильный ответ:

- Химическое строение лекарственного вещества, растворенного в ДМСО:

# А. не меняется

# Б. меняется

- Подкисленные растворы, кислоты вводятся:

# А. с анода

# Б. с катода

# Выберите несколько правильных ответов.

- Ткани диэлектрики – это:

А. физиологические жидкости

# Б. сухая кожа

# В. кости

# Г. нервы

# Д. паренхиматозные органы

- Заболевания, при которых показаны гальванизация и лекарственный электрофорез:

# А. миозит

# Б. экзема в стадии ремиссии

# В. травматический неврит лучевого нерва в стадии восстановления

# Г. абсцесс левой доли печени

- Для гальванизации и лекарственного электрофореза являются противопоказанием:

# А. индивидуальная непереносимость гальванического тока

# Б. вегетососудистая дистония по гипотоническому типу

# В. расстройство кожной чувствительности

# Г. дерматит в острой стадии

- Лекарственный электрофорез показан:

# А. при болезни Бехтерева средней активности

# Б. при нестабильной стенокардии

# В. при нарушение мозгового кровообращения в восстановительном периоде

# Г. при хроническом гастрите

- К новым методам лекарственного электрофореза относятся:

# А. внутритканевой электрофорез

# Б. ультрафонофорез

# В. лабильный электрофорез

# Г. лекарственный электрофорез органов малого таза

- При внутритканевом электрофорезе лекарственных веществ гальванизацию подключают:

# А. через 1 – 2 часа при пероральном приеме лекарств

Б. через 1 час при внутримышечном и подкожном введении лекарственного препарата

В. после введения 2/3 раствора при внутривенном капельном введении лекарственного вещества

Г. через 4 часа после приема лекарства

- Преимущества метода лекарственного электрофореза:

# А. создание кожного депо лекарственного препарата

# Б. воздействие непосредственно на область патологического очага

# В. безболезненное введение лекарственного препарата

# Г. экономное использование лекарственного вещества

# Выберите несколько правильных ответов.

- Недостатки метода лекарственного электрофореза:

А. не все лекарственные препараты могут быть использованы для лекарственного электрофореза;

# Б. неизвестна полярность многих лекарств

# В. болезненное введение лекарственного препарата

Г. выраженная аллергическая реакция

- Основными эффектами в лечебном действии электросна являются следующие:

# А. седативный

# Б. анальгезирующий

# В. противовоспалительный

Г. десенсибилизирующий

- Основными механизмами в действии электросна являются следующие:

# А. корковый

# Б. непосредственное прямое действие тока на образование мозга

# В. гуморальный

Г. эндокринный

- Для назначения электросна показаны следующие заболевания:

# А. неврозы

# Б. язвенная болезнь

# В. нейродермит

# Г. хронический гайморит

- Параметры, учитывающиеся при назначении диадинамотерапии:

А. напряжение

# Б. сила тока

# В. вид тока

# Выберите один правильный ответ

- Подщелоченные растворы, щелочи вводятся:

А. с анода

# Б. с катода

- Гальванические аппараты поверяются:

А. ежеквартально

Б. ежемесячно

# В. раз в год

# Г. раз в 2 года

- Гальванизация детям назначается с:

А. года

Б. с 1 месяца

# В. рождения

# Г. с 2-х лет

- Гальванизация и лекарственный электрофорез по методике общего воздействия совместимы для назначения в один день:

А. с общими минеральными ваннами

Б. электросном

В. общим ультрафиолетовым облучением

# Г. местной грязевой аппликацией

# Выберите один правильный ответ:

- Гидрофильные прокладки после проведенного электрофореза:

А. погружают в дезинфицирующий раствор на 1 час

# Б. прополаскивают в проточной воде, кипятят, высушивают

В. погружают в дезинфицирующий раствор, прополаскивают, высушивают

Г. прополаскивают в проточной воде, используют повторно

- Фиксация электродов на теле при проведении электрофореза осуществляется всеми перечисленными способами,  кроме:

# А. лейкопластыря

# Б. бинтования

В. тяжести тела пациента

Г. мешочка с песком

- При появлении неприятных болезненных ощущений во время проведения электрофореза пациент должен:

# А. не двигаясь, не меняя положения, вызвать медицинскую сестру

# Б. приподняться над электродами и вызвать медицинскую сестру

В. повернуть потенциометр против часовой стрелки, вызвать медицинскую сестру

Г. выключить аппарат из сети

- Основным лечебным фактором электросонтерапии является:

А. постоянный электрический ток

# Б. постоянный импульсный электрический ток прямоугольной формы

В. постоянный импульсный электрический ток полусинусоидальной  формы

Г. электромагнитное излучение сверхвысокой частоты

- Электросон – это метод воздействия:

А. переменным высокочастотным током

Б. постоянным непрерывным током

# В. постоянным импульсным током с прямоугольной формой импульса

Г. постоянным импульсным током с полусинусоидальной  формой импульса

- Частота постоянного импульсного тока применяют в методе электросонтерапии:

А. 5 000 Гц

Б. 110 Гц

# В. 3-160 Гц

# Г. 460 МГц

- В методе электросна применяется следующий диапазон частот:

# А.  1-160 Гц

# Б. 170-500 Гц

В. 1 000-1 500 Гц

Г. 600-900 Гц

- Процедуры электросонтерапии проводят при помощи:

А. индуктора-диска

# Б. металлических электродов с гидрофильными прокладками

# В. волноводных излучателей

Г. конденсаторных пластин

- Расположение электродов при электросонтерапии:

А. лобно-мастоидальное

# Б. глазнично-мастоидальное

# В. битемпоральное

Г. на глаза и на верхне-шейный отдел позвоночника

# Выберите один правильный ответ:

- Места расположения электродов при классической методике электросонтерапии:

# А. глазнично-затылочное

# Б. битемпоральное

# В. сосцевидные отростки

# Г. глаза и шейный отдел позвоночника

- Силу тока при проведении процедур электросонтерапии дозируют:

# А. индивидуально по субъективным ощущениям больного

# Б. по ощущению тепла в области наложения электродов

В. по конкретно назначенной  врачом силе тока

Г. по наступлению дремоты

- Сила тока при электросонтерапии дозируется:

# А. индивидуально по субъективным ощущениям (вибрация, постукивание на веках);

# Б. по наступлению дремоты;

# В. по ощущению тепла;

# Г. по назначению врача в зависимости от состояния пациента

- Продолжительность подачи тока при электросонтерапии:

# А. 60-120 мин

# Б. 15-20 мин

# В. 30-60 мин

# Г. 5-10 мин

- Оптимальная реакция больного при проведении электросонтерапии:

# А. дремотное состояние и (или) глубокий сон

# Б. бодрствование

В. возбуждение

Г. ощущение тепла во всем теле

- Реакцией на процедуру электросна может быть все перечисленное, кроме:

А. дремотного состояния

Б. отсутствия сна

В. появления сна

# Г. состояния возбуждения

- Электросонтерапия показана при :

А. истерии

Б. арахноидите

В. эпилепсии

# Г. ишемической болезни сердца, стенокардии напряжения 1 ФК

- Электросонтерапия противопоказана при:

# А. ишемической болезни сердца, стенокардии напряжения 4 ФК

# Б. Гипотонии

В. энурезе

Г. гипертонической болезни 2 стадии

- Для проведения электросна противопоказано все перечисленное, кроме:

А. миопии;

Б. отслойки сетчатки;

# В. бронхиальной астмы;

# Г. экземы, дерматита в области лица

# Выберите один правильный ответ:

- Тактика медицинской сестры, если после проведения процедуры электросна у пациента появилась неясность зрения:

А. успокоить пациента и закапать 2-3 капли альбуцида

# Б. необходимо объяснить пациенту, что это явление самостоятельно пройдет

# В. срочно направить пациента к окулисту

Г. уменьшить силу тока при последующих процедурах

- Электроды, расположенные на глазах, при проведении электросонтерапии соединяют:

# А. с отрицательным полюсом аппарата

# Б. с положительным полюсом аппарата

В. в зависимости от состояния больного

Г. по назначению врача

- Методы обработки электродов после проведенной электросонтерапии:

А. гидрофильные прокладки прополаскивают, сушат; металлические чашечки, и резиновые ремни-манжеты дважды дезинфицируют 70% спиртом

Б. гидрофильные прокладки выбрасывают; металлические чашечки, и резиновые ремни-манжеты дезинфицируют 70% спиртом дважды с интервалом 15 минут

В. гидрофильные прокладки выбрасывают; металлические чашечки и резиновые ремни-манжеты промывают в проточной воде

Г. гидрофильные прокладки,  ремни-манжеты кипятят 30 минут

- Диадинамотерапия – лечебное воздействие на организм:

А. высокочастотным импульсным током

# Б. импульсным низкочастотным током полусинусоидальной формы

# В. переменным синусоидальным током

- Действующим фактором в методе диадинамотерапии является:

А. постоянный ток

Б. импульсный ток высокой частоты и напряжения, малой силы

В. импульсный ток синусоидальной формы

# Г. импульсный ток  полусинусоидальной формы

- Частота диадинамических токов используют в физиотерапии:

А. 100 и 200 Гц

Б. 10-160 Гц

В.20 Гц – 20 кГц

# Г. 50 и 100 Гц

# Д. 5000 Гц

- Заболевания показаны для диадинамотерапии:

# А. заболевания с болевым синдромом разной степени выраженности

# Б. острое гнойное воспаление

В. острый тромбофлебит

Г. закрытые неиммобилизированные переломы костей

- Заболевания противопоказаны для диадинамотерапии:

# А. острый тромбофлебит

# Б. острая люмбалгия

В. закрытые травмы опорно-двигательного аппарата (ушибы)

# Выберите один правильный ответ:

- Аппарат, используемый для диадинамотерапии:

А. Поток-1

# Б. Тонус-1

# В. Трансаир

Г. Ранет

- Вид тока обладащий наибольшим раздражающим и нейростимулирующим эффектами:

# А. однополупериодный непрерывный

# Б. двухполупериодный непрерывный

- Обезболивающий эффект диадинамотерапии обусловлен механизмами действия токов, реализующимися в:

А. головном мозге

Б. спинном мозге

В. периферических проводниках болевой чувствительности

# Г. во всех вышеуказанных отделах нервной системы

- Вид диадинамического тока оптимален для получения миостимулирующего эффекта:

А. однополупериодный непрерывный (ОН)

Б. двухполупериодный непрерывный (ДН)

# В. однополупериодный ритмический (ОР)

Г. короткий период (КП)

- При проведении диадинамотерапии силу тока для лечения острого болевого синдрома назначают до появления:

А. слабой вибрации

# Б. умеренной вибрации

# В. выраженной вибрации

Г. отсутствия вибрации

- При проведении диадинамотерапии с целью стимуляции нервно-мышечного аппарата силу тока назначают до появления:

А. слабой вибрации

Б. умеренной вибрации

# В. сокращения стимулируемой мышцы

# Г. ощущения жжения под электродами

- Продолжительность анальгетического эффекта однократной процедуры диадинамотерапии:

А. несколько минут

# Б. несколько часов

# В. сутки

Г. несколько суток

- Для увеличения продолжительности анальгетического эффекта диадинамических токов следует:

А. чередовать различные виды токов в течении одной процедуры

Б. увеличивать продолжительность процедуры

# В. одновременно проводить введение местных анестетиков (диадинамофорез)

# Г. увеличивать силу тока

# Выберите один правильный ответ:

- Для снижения привыкания больных к диадинамическим токам во время процедуры используют:

А. увеличение продолжительности процедуры

Б. увеличение силы тока

В. повторение процедуры через 30 минут

Г. применение в процедуре 2-4 –х видов диадинамических токов и постепенное увеличение силы тока

- Силу тока при проведении диадинамотерапии дозируют:

А. в зависимости от места локализации электродов

Б. по ощущению тепла в месте наложения электродов

# В. по ощущению вибрации в области наложения электродов

# Г. по ощущению покалывания под электродами

- Действующим физическим фактором амплипульстерапии является:

А. магнитная составляющая переменного электромагнитного поля низкой частоты

Б. постоянный электрический ток прямоугольной формы низкой частоты

В. статическое электрическое поле высокого напряжения

Г. переменный электрический ток синусоидальной формы частотой 5 000 Гц, модулированный низкими частотами

- Действующим фактором в методе амплипульстерапии является:

А. постоянный ток

Б. импульсный ток высокой частоты и напряжения, малой силы

В. импульсный ток прямоугольной формы

Г. импульсный синусоидальный формы ток, модулированный колебаниями низкой частоты

- Для лечения синусоидальными модулированными токами используют аппарат:

# А. СНИМ-1

# Б. Тонус-1

# В. Амплипульс-5

# Г. Интердин

- Несущая частота синусоидальных модулированных токов:

А. 20 кГц

Б. 100 Гц

# В. 5 000 Гц

# Г. 460 МГц

- Понятие «род работы» при амплипульстерапии характеризует:

# А. один из видов токов, применяемых в данном методе

# Б. вариант расположения электродов

В. продолжительность процедуры

Г. величину тока, подаваемого на пациента

- Ток, с какой частотой модуляции вызывает наибольшее возбуждение нервной и мышечной ткани при проведении амплипульстерапии:

# А. 10 Гц

# Б. 20Гц

# В. 100Гц

# Г. 150 Гц

# Выберите несколько правильных ответов.

- Основные эффекты в лечебном действии диадинамических токов:

# А. обезболивающий

# Б. стимулирующий нервно-мышечный аппарат

# В. улучшающий периферическое кровообращение

# Г. тепловой

- Наиболее выраженное болеутоляющее действие в амплипульстерапии отмечается при следующих вида тока:

# А. «постоянная модуляция»

# Б. «посылка – несущая частота»

# В. «посылка – пауза»

# Г. «перемежающаяся частота»

- Лечение синусоидальными модулированными токами показано при следующих заболеваниях:

# А. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

# Б. острый тромбофлебит

# В. острый пояснично-крестцовый радикулит

# Г. нарушение сердечного ритма в виде брадикардии

- Лечение синусоидальными модулированными токами показано при следующих заболеваниях:

# А. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

# Б. острый тромбофлебит

# В. острый пояснично-крестцовый радикулит

# Г. нарушение сердечного ритма в виде брадикардии

- Для лечебного воздействия флюктуоризации применяют следующие формы тока:

# А. двухполярный симметричный

# Б. двухполярный несимметричный

# В. однополярный шумовой

# Г. двухполупериодный непрерывный

- Для воздействия флюктуирующими токами могут быть использованы следующие аппараты:

# А. АСБ

# Б. ФС – 100

# В. АЛИМП

Г. Поток-1

# Выберите один правильный ответ

- Глубина модуляции токов показана для получения наибольшего нейростимулирующего эффекта:

# А. 25%

# Б. 50%

В. 75%

# Г. 100%

- Силу тока при проведении амплипульстерапии дозируют:

А. по ощущению тепла в области наложения электродов

# Б. по ощущению вибрации в области наложения электродов

# В. по наступлению анестезии в области наложения электродов

Г. в зависимости от места локализации электродов

# Выберите один правильный ответ:

- Продолжительность анальгетического эффекта после однократной процедуры амплипульстерапии:

А. несколько минут

# Б. несколько часов

# В. сутки

Г. несколько суток

- Для увеличения продолжительности анальгетического эффекта амплипульстерапии следует:

А. увеличить продолжительность процедуры

Б. увеличить силу тока

В. изменить глубину модуляции

# Г. провести амплипульсфорез местных анестетиков

- Амплипульстерапию применяют при:

А. эпилепсии

Б. неврастении

# В. периферических парезах

# Г. варикозной болезни

- При уменьшении болевого синдрома в процессе лечения синусоидальными модулированными токами частоту модуляции изменяют следующим образом:

А. увеличивают

# Б. уменьшают

# В. не изменяют

Г. устанавливают на 0

- Наибольшее время проведения процедуры амплипульстерапии при назначении на несколько полей составляет:

А. 5-10 мин

Б. 10-15 мин

# В. 20-30 мин

# Г. 20-30 мин

- При флюктуоризации используют следующий вид тока:

А. низкочастотный переменный ток

Б. постоянный ток низкого напряжения

# В. апериодический, шумовой ток низкого напряжения

# Г. постоянный ток прямоугольной формы

- При использовании флюктуоризации применяют токи, имеющие частоту колебаний

А. 100Гц

Б. 5 000 Гц

# В. 10 Гц – 20 кГц

# Г. 880 кГц

- Флюктуирующие токи могут быть использованы для электрофореза, если применить:

# А. однополярный шумовой ток

# Б. двухполярный  симметричный

В. двухполярный  несимметричный

Г. однополупериодный непрерывный

# Выберите один правильный ответ:

- При флюктуоризации хаотически изменяют частоту и амплитуду токов:

А. для увеличения силы раздражающего действия на возбудимые ткани

# Б. для снижения адаптации к току возбудимых структур

# В. для увеличения теплообразования в тканях

Г. для уменьшения раздражения кожи

- Лечебный эффект характерен для флюктуоризации:

# А.  миостимулирующий

# Б. седативный

В. ангиопротекторный

Г. спазмолитический

- Вид флюктуирующего тока обладает максимальным раздражающим действием:

А. двухполярный несимметричный

# Б. однополярный

# В. двухполярный симметричный

- Продолжительность анестезирующего эффекта флюктуирующих токов увеличивается при:

А. нарастании плотности тока

Б. удлинении продолжительности процедуры

В. увеличении напряжения тока

# Г. флюктуофорезе анестетиков

- Процедуры флюктуоризации дозируют:

А. по ощущению покалывания в области наложения электродов

# Б. по ощущению безболезненной вибрации

# В. по ощущению тепла

Г. по показанию миллиамперметра без учета ощущений больного

- Показанием для флюктуоризации является:

А. острый тромбофлебит

Б. рана с гнойным отделяемым

В. перелом большеберцовой кости

# Г. парадонтоз

- Продолжительность процедур флюктуоризации:

А. до одного часа

Б. 2 – 4 часа

# В. 10 – 20 минут

# Г. 3 – 5 минут

- В методе интерференцтерапии используют:

А. Два постоянных низкочастотных импульсных тока

Б. постоянный ток низкого напряжения и небольшой силы

В. синусоидальный ток высокого напряжения и небольшой силы

Г. переменные синусоидальные токи с частотами в пределах от 3 000 до 5 000 Гц

- Для проведения интерференцтерапии используют аппарат:

# А. Интердин

# Б. Полюс-1

В. Поток-1

Г. Амплипульс-8

# Выберите один правильный ответ:

- Дарсонвализация – это метод воздействия:

А. переменным высокочастотным импульсным током высокого напряжения;

Б. переменным высокочастотным током высокого напряжения;

В. постоянным импульсным током низкой частоты;

Г. высокочастотным магнитным полем

Выберите несколько правильных ответов.

- Флюктуирующие токи оказывают следующие лечебные действия:

# А. анальгезирующее

# Б. дегидратационное

# В. противовоспалительное

# Г. сосудосуживающее

- Интерференционные токи оказывают следующие действия:

А. улучшают функциональное состояние нервно-мышечного аппарата

# Б. оказывают спазмолитическое действие

# В. улучшают трофику тканей

# Г. восстанавливают проводимость нервного волокна

- Интерференцтерапия назначается при следующих заболеваниях:

А. острые и гнойные воспалительные процессы

# Б. дегенеративное-дистрофические заболевания суставов

# В. свежие внутрисуставные повреждения с гемартрозом

# Г. воспалительные заболевания периферической нервной системы

- Электростимуляция противопоказана при следующих состояниях

# А. ранние признаки контрактуры мышц лица

# Б. спастическое состояние мышц

# В. атрофия мышц после иммобилизации

Г. нарушение функции мочевого пузыря

- Для проведения электростимуляции используют аппараты:

А. Поток-1

# Б. УЭИ-1

# В. Амплипульс-5

# Г. Полюс-1

- Искровой разряд является действующим фактором в двух из перечисленных методов физиотерапии:

А. индуктотермия

# Б. ТНЧ

# В. дарсонвализация

# Г. эп УВЧ

# Выберите один правильный ответ

- В методе лечебного воздействия, называемом «дарсонвализация» применяют:

А. переменное электрическое поле

Б. низкочастотный переменный ток

В. переменный высокочастотный импульсный ток высокого напряжения и малой силы

Г. электромагнитное поле

# Выберите один правильный ответ:

- Частота тока, применяемого при местной дарсонвализации:

А.20 кГц

Б. 2375 мГц

В. 5 000 Гц

# Г.110 кГц

- Напряжение подается на стеклянный электрод при местной дарсонвализации:

# А. 15 – 30 кВ

# Б. 220 В

В. 5 кВ

Г. 80 В

- При проведении местной дарсонвализации в окружающем электрод воздухе происходит:

А. образование статического электрического поля

# Б. Ионизация молекул воздуха

# В. образование магнитного поля высокой напряженности

Г. возникновение упругих колебаний частиц среды

- Лечебное действие местной дарсонвализации проявляется:

# А. в уменьшении кожного зуда

# Б. в  мышечном сокращении

В. в спазме артериол

Г. в значительном повышении температуры кожи и подлежащих тканей

- Для достижения бактерицидного эффекта местной дарсонвализации применяют :

А. «тихий» разряд

# Б. «искровой» разряд

# В. оба разряда

- Для проведения местной дарсонвализации используют:

А. конденсаторные пластины

# Б. полые стеклянные электроды

# В. металлические электроды

Г. индукционные катушки

- При воздействии током Дарсонваля всегда применяют:

А. два электрода

Б. три электрода

# В. один электрод

# Г. соленоид

- Аппарат используемый для воздействия током д,Арсонваля:

# А.»Искра-1»

# Б. «ИКВ-4»

В. «СНИМ-1»

Г. «Минитерм»

- В методе ТНЧ-терапии (ультратонтерапии) применяется:

А. высокочастотный ток высокого напряжения и малой силы

Б. синусоидальный переменный ток высокого напряжения и небольшой силы

В. переменный низкочастотный ток

Г. импульсный ток низкой частоты

# Выберите один правильный ответ:

- К аппаратам ТНЧ-терапии относятся:

А. «Ундатерм-80»

Б. «Узор-2К»

# В. «Ультратон – 10-1»

# Г. «Луч-4»

- Ток ТНЧ-терапии имеет частоту колебаний:

# А. 22 кГц

# Б. 110 кГц

В. 13,56 мГц

Г. 27,12 мГц

- Воздействие током надтональной частоты осуществляется с помощью:

А. индукторов

# Б. вакуумных электродов

# В. конденсаторных пластин

Г. излучателей

- Действие тока надтональной частоты вызывает на коже ощущение:

А. вибрации

Б. охлаждения

# В. тепла

# Г. сокращения мышц

- Электроды после проведенной ультратонтерапии обрабатываются:

А. кипячением;

Б. погружением в дезинфицирующий раствор с последующим промыванием в проточной воде;

В. погружением в дезинфицирующий раствор с последующим промыванием в проточной

воде и хранением в 70% этиловом спирте до цоколя;

# Г. протиранием ватой, смоченной 70% этиловым спиртом

- Воздействие током надтональной частоты осуществляется с помощью:

А. индукторов

Б. конденсаторных пластин

В. излучателей

# Г. стеклянных вакуумных электродов

- Токи надтональной частоты можно назначать:

# А. с первых дней жизни

# Б. с 3-х лет

В. с года

Г. с 5 лет

- При проведении дарсонвализации рука медицинской сестры должна находиться на:

А. конической части резонатора до резинового кольца;

# Б. цилиндрической части резонатора до резинового кольца;

В. цилиндрической части резонатора в 5 см от резинового кольца;

Г. конической части резонатора, придерживая пальцем стеклянный электрод

- При проведении  местной дарсонвализации электрод располагают:

# А. контактно и с зазором 2-3 мм;

# Б. с зазором 1,5 см

В. с зазором 3 см

Г. с зазором 5 см

# Выберите один правильный ответ:

- Электроды при проведении процедуры местной дарсонвализации располагают:

А. дистантно с зазором 10 см

Б. дистантно с зазором 3-5 см

# В. контактно и дистантно с воздушным зазором 10 см

- Улучшение роста волос при проведении процедур местной дарсонвализации обусловлено:

А. седативный эффект

Б. влияние на гормональный фон пациента

# В. улучшение кровоснабжения волосяных фолликулов

# Г. миорелаксацией в зоне воздействия

- Противопоказанием для местной дарсонвализации является:

# А. кровоточащая рана

# Б. ишемическая болезнь сердца, 1-2 функциональный класс

В. зудящие дерматозы

Г. расширение геморроидальных вен

- Одним из показаний для местной дарсонвализации является:

# А. хронические воспалительные заболевания женских половых органов

# Б. хронический не калькулёзный холецистит

В. мочекаменная болезнь

Г. пневмония

- Ток Дарсонваля способен:

# А. Снижать чувствительность нервных рецепторов кожи

Б. вызывать раздражение рецепторов в мышце, вызывая ее сокращение

В. угнетать процессы обмена

Г. снижать регенерацию

- При применении дарсонвализации носа, уха электрод:

А. смачивают водой

Б. смазывают вазелином

# В. не смачивают и не посыпают, вводят в соответствующую полость

# Г. посыпают тальком

- При дарсонвализации сила тока составляет:

А. 5 мА

Б. 10 мА

# В. 0,02 – 0,03 мА

# Г. 1 А

- Для воздействия током Дарсонваля используют аппарат:

А. Минитерм

# Б. Искра-1

# В. ИКВ-4

Г. Тонус-1

- При проведении дарсонвализации в зоне воздействия возникает:

А. расширение артериальных капилляров и повышение тонуса венозных сосудов

Б. сужение артериальных сосудов

В. расширение венозных сосудов

Г. сокращение мышц

# Выберите один правильный ответ:

- Аппарат для дарсонвализации по технике безопасности соответствует классу защиты:

А. 01 класс

# Б. 1 класс

# В. 2 класс

Г. 3 класс

- Укажите глубину действия на ткани ЭП УВЧ при поперечной методике:

А. до 1 см

Б. до 5 см

В. до 10 см

# Г. на все ткани межэлектродного пространства

- Электрическое поле ультравысокой частоты проникает в ткани на глубину:

А. до 1см

Б. 2-3 см

В. 13-15 см

# Г. сквозное проникновение

- Повышение температуры тканей при проведении УВЧ-терапии:

А. максимально в тканях, богатых водой

Б. одинаково в тканях, богатых водой и тканях-диэлектриках

# Г. Максимально в тканях-диэлектриках (нервная, жировая, соединительная)

- Усиление теплового компонента действия э.п. УВЧ достигают:

А. увеличением продолжительности процедуры

# Б. увеличением выходной мощности аппарата

В. увеличением зазора между кожей и конденсаторными пластинами

Г. уменьшением величины зазора

- УВЧ-терапия обладает лечебным эффектом:

# А. миостимулирующим

# Б. сосудорасширяющим

# В. седативным

# Г. гемалитическим

- Для проведения процедур УВЧ-терапии используют:

# А. электроды конденсаторного типа

# Б. излучатели антенного типа

В. вакуумные стеклянные электроды

Г. магнитоэласты

- Конденсаторные пластины при УВЧ-терапии устанавливают:

А. контактно с кожей

Б. контактно с одеждой

# В. с зазором в зависимости от глубины расположения патологического очага;

# Г. с зазором 1 см

- Дозирование процедур УВЧ-терапии осуществляют:

# А. по выходной мощности аппарата и продолжительности воздействия

# Б. по силе тока

В. по плотности тока

Г. по величине поглощённой энергии

# Выберите один правильный ответ:

- При проведении УВЧ-терапии у больного:

А. не должно быть никаких ощущений

# Б. возможно ощущение тепла

# В. должно быть ощущение пощипывания, покалывания

Г. возможно ощущение мышечных вибраций

- Действующим физическим фактором в УВЧ-терапии является:

А. постоянный

# Б. переменное ультравысокочастотное  электрическое поле

# В. постоянное поле высокого напряжения

Г. переменное электрическое поле низкой частоты

- Воздействие э.п. УВЧ с частотой 27,12 мГц зпрещено:

А. на половые органы у женщин

# Б. на область злокачественной опухоли

# В. на глаза

Г. на область легких

- УВЧ-терапия не показана в один день с:

А. бальнеотерапией

Б. лекарственным электрофорезом

В. лечебным массажем

# Г. сверхвысокочастотной терапией

- УВЧ-терапия противопоказана:

А.при  бронхиальной астме

# Б. при гнойном гайморите до пункции

В. при постинъекционном  инфильтрате мягких тканей без признаков нагноения

Г. при отморожении 2 степени

- Противопоказаниями при проведении УВЧ-терапии являются все перечисленные, кроме:

А. злокачественного образования

Б. кровотечения

# В.острого гнойного воспалительного процесса (абсцесса)

# Г. гипотонии

- УВЧ-терапия показана при :

А. постинъекционном абсцессе с явлениями флюктуации

Б. выраженной гипотонии

В. левосторонней пневмонии при наличии у больного кардиостимулятора

# Г. мастите в стадии инфильтрации

- Аппараты УВЧ-терапии:

# А. 27,12 мГц и 40,68 мГц

# Б. 460 мГц и 530,35 мГц

В. 110 мГц

Г. 440 мГц

- В число аппаратов УВЧ-терапии не входит:

А. «Экран-2»

Б. «Минитерм-5»

В. «Ундатерм80»

# Г. «АСБ-2»

# Выберите один правильный ответ:

- Величина зазора при воздействии на патологический процесс, локализованный в коже, составляет:

# А. 0,5-1 см

# Б. 2 см

В. 3 см

Г. 6 см

- Величина воздушного зазора при проведении УВЧ-терапии на поверхностно расположенный патологический очаг  составляет:

# А. 0.5 – 1 см

# Б. 3 см

В. 4 см

Г. 6 см

- Величина воздушного зазора при проведении УВЧ-терапии на глубоко расположенные органы составляет:

А. 1 см

# Б. 3 см

# В. 6 см

Г. 10 см

- Выберите величину выходной мощности э.п. УВЧ при воздействии на патологический процесс, локализованный на лице:

А. 70 Вт

# Б. 15 Вт

# В. 100 Вт

Г. 40 ВТ

- При проявлении у пациента жжения при проведении УВЧ-терапии необходимо использовать все перечисленные действия, кроме:

А. уменьшения мощности

Б. увеличения зазора под конденсаторной пластиной

В. изменения величины конденсаторной пластины

# Г. изменения настройки терапевтического контура

- Для действия э.п. УВЧ свойственны все перечисленные эффекты, кроме:

# А. сосудорасширяющего

# Б. противовоспалительного

# В. тромбообразующего

# Г. гипотензивного

- Назначение э.п. УВЧ наиболее целесообразно:

А. при выраженном спаечном процессе

# Б. при остром воспалительном процессе

# В. при хроническом, вялотекущем процессе

- Укажите, что необходимо сделать, если больной во время процедуры при назначении слаботепловой дозы отмечает сильный тепловой эффект:

# А. перевести аппарат на меньшую ступень выходной дозы

# Б. изменить настройку терапевтического контура

В. увеличить зазор под конденсаторной пластиной

# Выберите один правильный ответ:

- Суммарный зазор при ультравысокочастотной терапии (УВЧ-терапии) должен быть не более:

# А. 6 см

# Б. 4 см

В. 2 см

Г. 1 см

- Укажите, в каких единицах измерения дозируется э.п. УВЧ:

А. мА

# Б. Вт

# В. В

Г. Вт/см2

- УВЧ-индуктотермию можно проводить на всех перечисленных аппаратах, кроме:

# А. «ИКВ-4»

# Б. «Ундатерм»

В. «Экран-2»

Г. «УВЧ-66»

- Процедуры низкочастотной магнитотерапии дозируются по величине:

# А. магнитной индукции;

Б. плотности тока;

В. напряженности электрического тока;

Г. плотности потока энергии

- В лечебном методе индуктотермии применяется:

# А. переменный высокочастотный ток

# Б. переменное высокочастотное электромагнитное, преимущественно магнитное поле

# В. постоянное электрическое поле высокого  напряжения

# Г. ультравысокочастотное электрическое поле

- При подведении высокочастотного переменного магнитного поля в тканях человека возникают:

# А. колебательные вихревые движения электрически заряженных частиц

Б. перемещение электрически заряженных частиц в одном направлении

В. резонансное поглощение молекулами воды

Г. кавитационные процессы

- Поглощение энергии в методе индуктотермии сопровождается образованием:

А. свободных радикалов

Б. механической энергии

В. фотодинамического эффект

# Г. тепла

- Для подведения энергии в методе индуктотермии применяют:

# А. индуктор-диск и индуктор кабель

# Б. свинцовые электроды

В. конденсаторные пластины

Г. стеклянный вакуумный электрод

- Тепловые процессы при индуктотермии возникают в тканях на глубине:

А. 1 см

Б. 5 мм

# В. 8 - 12 см

# Г. 1 мм

# Выберите один правильный ответ:

- При индуктотермии наиболее активно поглощение энергии происходит:

# А. в мышцах и паренхиматозных органах

# Б. в костях

В. в коже

Г. в жировой ткани

- Индуктотермия противопоказана для лечения:

А. затянувшейся пневмонии

# Б. ишемической болезни сердца при III – IV функциональном классе

В. хронического сальпингоофорита в стадии инфильтративно-спаечных изменений

Г. артроза коленного сустава

# Выберите несколько правильных ответов

- При индуктотермии наиболее активно поглощение энергии происходит:

# А. в  мышцах

# Б. в костях

В. в жировой ткани

# Г. в паренхиматозных органах

- Лечебный эффект индуктотермии проявляется:

# А. противовоспалительным действием

# Б. сосудорасширяющим действием

# В. гемолитическим действием

# Г. болеутоляющим действием

- Воздействие индуктотермией противопоказано при:

# А. фибромиоме матки

# Б. мастопатии

# В. хроническом обструктивном бронхите

# Г. остром гнойном процессе

- При проведении магнитофореза лекарственное вещество может:

# А. вводиться с анода

# Б. вводиться с катода

# В. не иметь полярности

Г. не имеет значения

- При проведении магнитотерапии индукторы располагаются:

# А. без зазора

# Б. с воздушным зазором не более 10 мм

# В. с воздушным зазором не более 20 мм

Г. с воздушным зазором 30 мм

- В современной физиотерапии принято к микроволновой терапии относить следующие физические методы:

А. эп  УВЧ

# Б. СМВ-терапию

# В. ДМВ-терапию

# Г. ММВ-терапию

- Тепловые реакции в тканях под  действием ЭМИ СВЧ можно усилить, если повысить:

# А. мощность излучения

# Б. продолжительность

# В. ограничить отток крови при сдавлении тканей

# Г. увеличить воздушный зазор между излучателем и поверхностью тела

# Выберите один правильный ответ

- Воздействие индуктотермии на определенные зоны тела человека может приводить к усилению синтеза глюкокортикоидов:

А. область коленных суставов

# Б. область надпочечников

# В. межлопаточная область

Г. воротниковая зона

- Лечебное воздействие индуктотермией возможно на все области, кроме:

А. грудной клетки

# Б. сердца

# В. верхних конечностей

Г. живота

- Магнитное поле в методе индуктотермии имеет частоту колебаний

# А. 13,56 мГц

# Б. 460 мГц

В. 2375 мГц

Г. 5 000 Гц

- Индуктотермия осуществляется с помощью аппарата:

А. «Поток-1»

Б. «Амплипульс-5»

В. «Узор-2К»

# Г. «ИКВ-4»

- При проведении  индуктотермии, индуктор-диск устанавливают:

А. контактно на обнаженные покровы

# Б. на одежду с зазором 1 см

# В. на одежду с зазором 5 см

Г. на обнаженные кожные покровы с зазором 5 см

- Лечебным фактором низкочастотной магнитотерапии является:

А. электромагнитное излучение дециметрового диапазона

Б. электрическое поле ультравысокой частоты

# В. магнитное поле низкой частоты

# Г. электромагнитное излучение СВЧ

- Действующим фактором в методе магнитотерапии является:

А. электрический переменный ток

# Б. постоянное или переменное низкочастотное магнитное поле

# В. электромагнитное поле средней частоты

Г. электромагнитное излучение сверхвысокой частоты

- В лечебных эффектах магнитного поля низкой интенсивности отсутствует:

А. противоотечное

Б. сосудорасширяющее

# В. повышающее тонус поперечно-полосатых мышц

# Г. гипотензивное

# Выберите один правильный ответ:

- Единицей измерения интенсивности магнитного поля является:

А. милливатт

# Б. миллитесла

# В. миллиампер

Г. вольт

- Единицей измерения интенсивности магнитного поля является:

А. герц

Б. ватт

# В. тесла

# Г. ампер

- Наличие магнитного поля на рабочей поверхности индуктора контролируется:

# А. с помощью металлической пластины

# Б. нанесением на рабочую поверхность воды

В. максимальным свечением неоновой лампочки

Г. максимальным отклонением стрелки измерительного прибора

- Низкочастотное магнитное поле не проходит через:

А. стекло

Б. гипс

В. мазевую повязку

# Г. металлизированную ткань

- Для получения максимальной интенсивности переменного магнитного поля (ПеМП) полюса индукторов располагают:

# А. разноименными полюсами друг к другу

# Б. одноименными полюсами друг к другу

В. не имеет значения

Г. в одной плоскости

- Магнитофоры и магнитоэласты  является источником магнитного поля:

А. переменного

# Б. постоянного

# В. пульсирующего

Г. вращающегося

- Для проведения низкочастотной магнитотерапии применяют:

А. конденсаторные пластины-электроды

Б. магнитофоры

# В. индукторы-соленоиды

# Г. излучатели

- Переменное низкочастотное магнитное поле (ПеМП) имеет форму :

# А. синусоидальную

# Б. полусинусоидальную

В. прямоугольную

Г. треугольную

- Пульсирующее низкочастотное магнитное поле (ПуМП) имеет форму:

А. синусоидальную

# Б. полусинусоидальную

# В. прямоугольную

Г. треугольную

# Выберите один правильный ответ:

- В результате воздействия магнитного поля низкой частоты:

А. увеличивается свертываемость крови

# Б. снижается свертываемость крови

# В. возникают мышечные сокращения

Г. антибактериальный эффект

- Для проведения процедур низкочастотной магнитотерапии применяют:

А. конденсаторные пластины – электроды

Б. свинцовые электроды

# В. индукторы-соленоиды

# Г. излучатели

- Процедуры низкочастотной магнитотерапии дозируют по величине:

# А. магнитной индукции

# Б. напряжению подаваемого тока

В. плотности тока

Г. силы тока

- Максимально эффективная для воздействия низкочастотным магнитным полем на глубокорасположенные ткани – это методика:

А.  одноиндукторная

Б. двухиндукторная с расположением разноименных полюсов друг против друга

# В. с использованием индукторов-соленоидов

Г. двухиндукторная с расположением одноименных полюсов друг против друга

- Низкочастотная магнитотерапия противопоказана:

А. при простатите

Б. при болезни Рейно

# В. при выраженной гипотонии

# Г. гипертонической болезни 2 стадии

- Низкочастотным магнитным полем не воздействуют :

А. головной мозг

Б. проекцию сердца

В. половые органы

# Г. нет запретных локализаций воздействия

- Низкочастотная магнитотерапия не показана в один день:

А. с гальванизацией

Б. с диадинамотерапией

# В. СВЧ-терапией

# Г. с теплотерапией

- Низкочастотная магнитотерапия противопоказана:

А. при неврите лучевого нерва

Б. при нейросенсорной импотенции

В. при остром нарушении мозгового кровообращения по геморрагическому типу

Г. при остеохондрозе позвоночника

- Магнитное поле, применяемое в лечебных целях, характеризуют все перечисленные параметры, кроме:

А. магнитной индукции

Б. частоты колебаний

# В. силы тока

# Г. формы тока

# Выберите один правильный ответ:

- К  действию магнитных полей наименее чувствительны:

А. сердечно-сосудистая система

# Б. пищеварительная система

# В. эндокринная система

Г. нервная система

- Низкочастотному магнитному полю присущи все перечисленные эффекты, кроме:

А. противоотечного

Б. сосудорасширяющего

В. гипотензивного

# Г. повышающего тонус поперечно-полосатых мышц

- Магнитотерапия показана:

# А. при переломе кости

# Б. повышенной кровоточивости

В. гипокоагуляции крови

Г. гипотонии

- Для подведения магнитного поля к поверхности воздействия применяют:

А. электрод

# Б. индуктор и соленоид

# В. соленоид и излучатель

Г. рефлектор

- Магнитотерапия противопоказана при всех заболеваниях, кроме:

А. повышенной кровоточивости

Б. гипотонической болезни

# В. переломов костей

# Г. острого периода нарушения коронарного кровообращения

- Аппараты для проведения общей магнитотерапии:

А. «Магнитер»

# Б. «Магнитотурботрон»

# В. «Полюс-2»

Г. «АЛИМП»

- В число аппаратов для магнитотерапии входит:

А. «Мустанг»

Б. «Поток-1»

# В. «Полюс-2»

# Г. «АСБ-2»

- Лечебный метод – микроволновая терапия характеризуется использованием:

# А. электромагнитного поля диапазона СВЧ

# Б. электрическим полем

В. электромагнитным полем диапазона ВЧ

Г. низкочастотным переменным магнитным полем

- Одним из первых диапазонов СВЧ с лечебной целью начали применять:

А. ММВ-терапию

# Б. СМВ-терапию

# В. ДМВ-терапию

# Выберите один правильный ответ:

- При действии электромагнитного излучения СВЧ проявляются основные биофизические процессы в тканях человека:

# А. тепловые

# Б. механические

В. гидродинамические

Г. фотохимические

- Глубина проникающего действия ЭМИ СВЧ при проведении лечебного воздействия зависит от частоты колебаний и для СМВ составляет:

# А. 3-5 см

# Б. 3-5 мм

В. 10 см

Г. 1 мм

- Для ДМВ глубина проникающего действия составляет:

# А. 5-8 см

# Б. 5-9 мм

В. 15 см

Г. сквозное проникновение

- Частота электромагнитных колебаний в аппаратах СМВ-терапии составляет:

А. 110 кГц

# Б. 2375 мГц

# В. 5000 Гц

Г. 2500 Гц

- Частота электромагнитных колебаний в аппаратах ДМВ-терапии составляет:

А. 2375 мГц

# Б. 460 мГц

# В. 880 кГц

Г. 13,56 мГц

- Для проведения ЭМИ СВЧ к телу человека применяют:

А. конденсаторные пластины

Б. индукторы

# В. излучатели-рефлекторы

# Г. свинцовые электроды

- При воздействии микроволнами сантиметрового диапазона отражение от кожи составляет:

# А. 10 %

# Б. 30 %

# В. 35-75 %

# Г. 100 %

# Выберите несколько правильных ответов

- К аппаратам СМВ-терапии относят следующие:

А. Ультратон

# Б. Луч-11

# В. Луч-4

# Г. Ундатерм

# Выберите один правильный ответ:

- Аппараты для проведения дециметроволновой терапии:

# А.  Волна-2

# Б. Луч-58

# В. Ранет

# Г. Стелла-2

- К аппаратам ДМВ-терапии относят следующие:

# А. Волна-2

# Б. ИКВ – 4

# В. Ромашка

# Г. Ранет

- Для эксплуатации аппаратов СМВ и ДМВ-терапии применяют дополнительное экранирование кабин тканью с микропроводом.  К таким аппаратам относят:

А. Луч-3

# Б. Волна-2

# В. Луч-11

# Г. Ромашка

- Аппараты для СМВ и ДМВ терапии по технике безопасности относятся к аппаратам:

А. 01 класс

# Б. 2 класс

# В. 1 класс

# Г. 3 класс

- Лечебный эффект СМВ и ДМВ-терапии при заболеваниях воспалительного и дистрофического характера обусловлен активными реакциями:

# А. Противовоспалительного

# Б. сосудорасширяющего

# В. болеутоляющего

# Г. гиперкоагулирующего действия

- При воздействии микроволнами дециметрового диапазона отражение от кожи колеблется в пределах:

# А. 5 %

# Б. 10 %

В. 100 %

# Г. 35-65 %

- Для дециметроволновой терапии используют:

А. переменный ток высокого напряжения

Б. электрическое поле  ультравысокой частоты

В. постоянное электрическое поле высокого напряжения

# Г. электромагнитное поле сверхвысокой частоты

- Частота электромагнитных  колебаний, используемых для дециметроволновой терапии составляет:

А. 13,56 мГц

Б. 40,68 мГц

# В. 460 мГц

# Г. 53,53 мГц

# Выберите один правильный ответ:

- Длина электромагнитных волн, используемых в дециметроволновой терапии:

А. от 10 до 1 м

# Б. 65 см

# В. 12,6 см

Г. 15,4 см

- Проникающая способность дециметровых волн в ткани организма составляет:

А. 1 – 3 см

Б. 7 – 9 см

В. 3 – 5 см

# Г. 9 – 11 см

- Структуры, наиболее активно поглощающие энергию СВЧ-колебаний дециметрового диапазона - это:

А. костная ткань

Б. кожа

В. связочный аппарат

# Г. паренхиматозные органы

- Лечебный эффект дециметроволновой терапии:

# А. противовоспалительный

# Б. анаболический

В. ионокоррегирующий

Г. дефиброзирующий

- Дозирование процедур дециметроволновой терапи осуществляется :

А. по величине магнитной индукции

Б. по напряженности поля

В. по интенсивности

# Г. по выходной мощности электромагнитного излучения

- Процедуры дециметроволновой терапии проводят при помощи:

# А. волноводных излучателей

# Б. резонансных индукторов

В. металлических электродов

Г. конденсаторных пластин

- Дециметроволновая терапия противопоказана при:

А. деформирующем остеоартрозе

Б. дискинезии желчевыводящих путей по гипермоторному типу

# Г. остром рожистом воспалении

- Максимальная мощность аппаратов для СВЧ-терапии:

А. 10 Вт

# Б. 100 Вт

# В. 15 Вт

Г. 25 Вт

- При проведение дециметроволновой терапии излучатель устанавливают:

А. контактно

Б. дистантно

# Г. по обеим методикам

# Выберите один правильный ответ:

- Аппарат для дециметроволновой  терапии:

# А. Луч-11

# Б. Волна-2 М

# В. АЛИМП

# Г. УВЧ-30

# Выберите несколько правильных ответов

- Дециметроволновая терапия воспаления показана в фазу:

А. острую

# Б. подострую

# В. хроническую

# Г. любую

- Дециметроволновая терапия от сантиметроволновой терапии существенно отличается:

# А. глубиной проникновения

# Б. механизмом действия

# В. частотой

# Г. равномерностью поглощения в тканях

- При заболевании органов дыхания терапевтический эффект СВЧ-терапии выражается:

# А. в улучшении функции внешнего дыхания

# Б. в устранении бронхоспазма

# В. в тонизации левого желудочка

Г. в увеличении свертывающей способности крови

- СВЧ-терапия на проекцию органов малого таза у мужчин и женщин назначается:

# А. при простатите

# Б. при доброкачественной гиперплазии простаты

# В. при сальпингоофорите

# Г. при фибромиоме матки

- С помощью, каких аппаратов проводят сантиметроволновую терапию:

А. Волна-2М

Б. Полюс-2

# В. Ромашка

# Г. Луч-11

- Лечебный эффект сверхвысокочастотной терапии при заболеваниях воспалительного и дистрофического характера обусловлен действием:

# А. противовоспалительным

# Б. болеутоляющим

# В. противозудным

# Г. спазмолитическим

# Выберите один правильный ответ

- Дециметроволновую терапию можно назначать в один день с:

# А. ультрафонофорезом

# Б. УВЧ-терапией

В. лазеротерапией

Г. сантиметроволновой терапией

# Выберите один правильный ответ:

- Частота электромагнитных колебаний в аппаратах для дециметроволновой терапии составляет:

А. 2375 мГц

# Б. 460 мГц

# В. 880 кГц

Г. 22 кГц

- Для электромагнитного излучения частотой 460 Гц глубина проникающего действия составляет:

# А. 5-9 мм

# Б. 1-2 см

# В. 5-9 дм

# Г. сквозное проникновение

- Глубина проникающего действия СВЧ-излучения для диапазона 2375 мГц составляет:

А. 1 мм

# Б. 3-5 см

# В. 10 см

Г. 10-12 см

- Частота электромагнитных колебаний в аппаратах сантиметровой терапии составляет:

А. 110кГц

# Б. 2375 мГц

# В. 5000 Гц

Г. 40,68 мГц

- Аппараты для проведения СМВ- терапии:

А. Электроника – Терма

# Б. Луч-58, Луч-11, Луч-4

# В. Ундатерм

Г.  Ромашка

- Сантиметроволновую терапию можно сочетать с физическими методами:

А. УВЧ-терапией

# Б. лекарственным электрофорезом

# В. лазеротерапией

Г. высокочастотной магнитотерапией

- В сантиметроволновой терапии применяют:

А. переменный ток низкой частоты

Б. электрическое поле ультравысокой частоты

В. постоянное электрическое поле высокого напряжения

# Г. электромагнитное поле высокой частоты

- Частота электромагнитных колебаний при сантиметроволновой терапии:

А. 13,56 мГц

Б. 40,68 мГц

# В. 2375 мГц

# Г. 53,53 мГц

- Длина волны электромагнитных колебаний в методе сантиметроволновой  терапии:

А. от  10 до 1 м

Б. 65 см

# В. 12,6 см

# Г. 15,4 см

# Выберите один правильный ответ:

- Глубина проникновения электромагнитных колебаний сантиметрового диапазона в ткани:

А. 1-3 см

Б. 7-9 см

# В. 3-5 см

# Г. 9-11 см

- Структуры, наиболее активно поглощающие энергию сантиметровых волн:

А. кожа

# Б. мышцы

# В. костная ткань

Г. связочный аппарат

- Дозирование процедур сантиметроволновой терапии осуществляется:

А. по силе тока

Б. по интенсивности

# В. по выходной мощности электромагнитного излучения

# Г. по величине магнитной индукции

- Расположение излучателей от аппарата (Луч-58):

А. контактно,  кожные покровы не обнажаются

Б. контактно, на обнаженные кожные покровы

В. дистанционно над обнаженными кожными покровами на расстоянии до 5 см

Г. дистанционно, зазор до 5 см, кожные покровы не обнажаются

- Процедуры сантиметроволновой терапии осуществляются с помощью:

А. металлических электродов

Б. конденсаторных пластин

# Г. волновых излучателей

- Сантиметроволновая терапия показана:

А. при острых воспалительных процессах

# Б. при подострых воспалительных процессах

# В. при гнойных воспалительных процессах

Г. при геморрагическом гастрите

- Сантиметроволновая терапия противопоказана:

# А. при наличии металлического осколка в области раны

# Б. при пяточной шпоре

В. при хронических воспалительных заболеваниях

Г. заболевания внутренних органов в подострую стадию

- Сантиметроволновую терапию нельзя сочетать с физическими методами:

А. лекарственным электрофорезом

# Б. лазеротерапией

# В. ультразвуковой терапией

Г. диадинамотерапией

- Отрицательный эффект может наблюдаться при сантиметроволновой терапии:

А. тонические судороги

Б. эффект кавитации

# В. образование «стоячих волн»

# Г. иммуносупрессия

# Выберите один правильный ответ:

- Частота электромагнитных колебаний при проведении КВЧ-терапии составляет:

А. 13,56 мГц

Б. 40,68 мГц

В. 460 мГц

# Г. 30-300 ГГц

- К аппаратам  КВЧ-терапии  не относятся:

А. Стелла-2

Б. КВЧ-НД

# В. Волна-2

# Г. Явь-1

- Глубина проникновения в ткани электромагнитных волн оптического диапазона в большей степени зависит:

А. от мощности светового потока

# Б. длины волны

# В. оптических свойств поглощающей среды

Г. времени облучения

- Диапазон длины волны инфракрасного излучения составляет:

# А. 0,76 мкм – 1 мм

# Б. 0,76 мкм – 0,4 мкм

В. 0,9 мкм – 0,76 мкм

Г. 0,28 мкм – 0,02 мкм

- Диапазон длины волны видимого излучения составляет:

А. 140 мкм – 0,76 мм

Б. 0,4 мкм – 0,18 мкм

# В. 0,76 мкм – 0,4 мкм

# Г. 140 мкм – 0,7 мкм

# Выберите несколько правильных ответов

- Для проведения КВЧ-терапии используют аппараты:

# А. «Явь»

# Б. «Электроника»

# В. «ДЭНАС»

# Г. КВЧ-НД

- Лечебное воздействие при КВЧ-терапии проводится на:

# А. точку боли

# Б. на биологически активные точки (БАТ)

# В. трансцеребрально

# Г. паравертебрально

- Техника безопасности при работе с аппаратами ультрафиолетового излучения предусматривает все перечисленное:

# А. светозащитные очки

# Б. использование деревянных кушеток

# В. наличие защитной «юбочки»

# Г. проверку средней биодозы лампы

# Д. экранирование кабины

# Выберите один правильный ответ:

- Реакция, происходящая в тканях под действием инфракрасного излучения большой мощности, характеризуется:

А. фотосинтезом

# Б. ускорением физико-химических процессов

# В. Улучшением кровоснабжения тканей

# Г. повышением температуры облучаемого участка

- Видимый спектр лучистой энергии оказывает на организм действие:

# А. тепловое

# Б. обезболивающее

# В. психоэмоциональное

# Г. гипотензивное

- Инфракрасное излучение оказывает благоприятный эффект при лечении:

# А. ожогов и отморожений

# Б. острого аппендицита

# В. вялогранулирующих ран

# Г. рожистого воспаления

# Выберите один правильный ответ

- Глубина проникновения в ткани некогерентного потока электромагнитных волн инфракрасного диапазона составляет:

А.  до 6 – 8 см

Б.  1 – 2 мм

В.  до 1 см

# Г. до  3 – 4 см

- При облучении локальных участков аппарат ЛИК установлен:

А. в  5 – 10 см над очагом

Б. в  25 – 30 см, непосредственно над больным

# В. в  50-75 см, сбоку от больного

# Г. контактно на тело

- К числу фотосенсибилизирующих препаратов относятся:

А. витамины

Б. сульфаниламидные препараты

В. иммуноглобулины

# Г. антигистаминные средства

- Расстояние от кожных покровов до лампы ультрафиолетового облучения при определении средней биодозы должно составлять:

А. 25 см

Б. 10 см

В. 75 см

# Г. 50 см

- При изменении расстояния от лампы до тела человека биодоза меняется:

А. пропорционально расстоянию

Б. обратно пропорционально расстоянию

В. остается неизменной

# Г. обратно пропорционально квадрату расстояния

# Выберите один правильный ответ:

- Между энергией кванта и длиной волны существует зависимость:

А. прямо пропорциональная

# Б. обратно пропорциональная

# В. нет зависимости

- Определение средней биодозы ультрафиолетового облучателя следует проводить:

А. 1 раз в месяц

Б. 2 раза в месяц

В. 1 раз в два месяца

# Г. 1 раз в три месяца

- Максимально допустимая площадь однократного облучения кожи при применении изолированного длинноволнового спектра ультрафиолетового излучения составляет:

А. 80 – 100 см2

Б. 100 – 400 см2

В. 400 – 600 см2

# Г. не ограничена

- Максимальная однократная площадь УФ-облучения для взрослых составляет:

А. 60 – 80 см2

Б. 80 – 100 см2

# В. 600 см2

# Г. 800 – 1 000 см2

- Предельно допустимая площадь облучения кожи в эритемных дозах:

А. 300 – 400 см2

Б. 800 см2

# Г. 600 см2

- Проводить УФ-облучение раны через  повязку:

А. можно

# Б.  нельзя

# В.  можно через мокрую повязку

Г. можно через мазевую повязку

- Биодозиметрию ультрафиолетового облучения проводят с расстояния:

А. 30 см

Б. 75 см

# В. 50 см

# Г. 100 см

- Биодозу при ультрафиолетовом облучении слизистых оболочек определяют с помощью:

# А. БД – 2

# Б. БУФ – 1

- Биодозу для КУФ облучения определяют:

# А. на коже грудной клетки над соском

# Б. на коже живота

- Назовите показания для лечебного применения ультрафиолетового облучения в эритемных дозах:

А. Нарушение обмена веществ

Б. вторичная анемия

В. заболевания периферической нервной системы с выраженным болевым синдромом

Г. Д3 – гиповитаминоз

# Выберите один правильный ответ:

- Назовите один из признаков ультрафиолетовой эритемы:

А. пятнистый красный цвет кожи

Б. возникает в процессе воздействия

# В. возникает через  3 – 12 часов после облучения

# Г. Не имеет четких границ

- Для ультрафиолетовой эритемы не характерно:

# А. появление ее во время процедуры

# Б. появление через 3 – 8 часов после облучения

В. наличие четких границ

Г. пигментация участка облучения

- Видимый спектр лучистой энергии оказывает на организм все действия, кроме:

А. теплового

Б. обезболивающего

# В. пигментообразующего

# Г. влияния на психоэмоциональное состояние

- Признак характерный для инфракрасной гиперемии:

# А. красные пятна на коже

# Б. четко очерченные границы

# В. равномерное покраснение кожи

# Г. восстановление цвета кожи через 6 часов после облучения

- Глубина проникновения инфракрасного излучения:

А. доли миллиметра

Б. несколько миллиметров

# В. до  5 – 7 см

# Г. до 10 – 12 см

- Глубина проникновения ультрафиолетового излучения в ткани составляет:

А. до 2 – 6 см

Б. до 1 см

# В. до 1 мм

# Г. до 10 см

- Источники света, дающие ультрафиолетовое излучение:

А. лампы накаливания

Б. лампы дневного света

# В. дуговые ртутно-трубчатые лампы

- Фотосенсибилизирующий лечебный эффект длинноволнового ультрафиолетового излучения используют при:

# А. витилиго

# Б. нейродермит

В. эпидермофития

Г. экзема

# Выберите один правильный ответ:

- Метод, использующий фотосенсибилизирующий лечебный эффект длинноволнового ультрафиолетового излучения:

А. АЛОК-терапия

# Б. ПУВА-терапия

# В. хромотерапия

- Показание для длинноволнового ультрафиолетового облучения:

А. гипертиреоз

# Б. астенический синдром

# В. распространенный фурункулез

Г. цирроз печени

- Показание для общего ультрафиолетового облучения в субэритемных дозах:

# А. астенический синдром

# Б. гипертиреоз

В. геморрагический васкулит

Г. системная красная волчанка

- Ультрафиолетовое облучение раны через повязку с лекарственным веществом проводить:

А. можно

# Б. нельзя

# В. можно на мокрой повязке

- Методику облучения (в эритемных или субэритемных дозах) целесообразно назначить при ультрафиолетовом голодании с профилактической целью:

А. в эритемных дозах

# Б. в субэритемных дозах

- Дозирование средневолнового ультрафиолетового облучения осуществляют:

А. Вт/см2

# Б. в биодозах

# В. в люксах

Г. в минутах

- Биодоза – это:

А. интенсивность ультрафиолетового излучения

Б. энергия ультрафиолетового излучения

В. наименьшее время ультрафиолетового облучения кожи при определенных условиях облучения

Г. время облучения, без каких либо условий проведения облучения

- Средняя биодоза определяется:

А. один раз в месяц

Б. два раза в месяц

# В. один раз в три месяца

# Г. один раз в шесть месяцев

- При назначении курса средневолнового ультрафиолетового облучения в эритемных дозах начальная доза облучения на протяжении курса лечения:

А. не меняется

Б. уменьшается с каждой процедурой

В. увеличивается каждую третью процедуру

# Г. увеличивается каждую процедуру

# Выберите один правильный ответ:

- При назначении эритемных доз ультрафиолетового облучения процедуры проводят:

А. ежедневно

# Б. через день

# В. два раза в день

Г. один раз в четыре дня

- При назначении общего ультрафиолетового облучения процедуры проводят:

# А. ежедневно

# Б. через день

В. через два дня

Г. через три дня

- При назначении общего ультрафиолетового облучения доза на протяжении курса по сравнению с начальной:

А. не меняется

Б. уменьшается

# В. увеличивается

- Противопоказаниями для ультрафиолетового излучения в эритемных дозах являются:

А. рожистое воспаление

# Б. гипертиреоз

# В. псориаз

Г. раны

- Вариант ускоренной схемы общего ультрафиолетового облучения составляет:

А. 1 биодоза + 1/2 биодозы до 3 биодоз

Б. 1/4 биодоза + 1/4 биодозы до 3 биодоз

В. 1/8 биодоза + 1/8 биодозы до 2 биодоз

# Г. 1/2 биодоза + 1/2 биодозы до 4 биодоз

# Выберите несколько правильных ответов

- Большая часть фотобиологических процессов, протекающих в организме под действием УФ-излучения, обусловлена:

# А. распадом белковых молекул

# Б. образованием свободных радикалов

# В. синтезом новых белковых молекул

# Г. образование поляризационных полей

- Биологические эффекты, сопровождающие формирование эритемы при ультрафиолетовом излучении, включают:

# А. образование витамина Д

# Б. увеличение автоматизма сердца

# В. улучшение фосфорно-кальциевого обмена

# Г. усиление пигментации

- Лазерное излучение оказывает на организм действие:

# А. противовоспалительное

# Б. дегидратирующее

# В. репаративное

# Г. иммунодепрессивное

# Выберите один правильный ответ:

- Правилами техники безопасности при работе с лазерами предусматривается:

А. отдельный кабинет

# Б. защитные очки для персонала

# В. обивка кабины тканью с микропроводом

# Г. отдельная кабина

- Лечебный эффект общего ультрафиолетового облучения в субэритемных дозах:

А. противовоспалительный

# Б. витаминообразующий

# В. анальгетический

Г. метаболический

- При работе с ультрафиолетовыми облучателями защитные очки должны быть надеты на глаза:

А. больного

# Б. больного и медсестры

# Г. не обязательны

- Действующим физическим фактором лазеротерапии является:

А. электромагнитное излучение сантиметрового диапазона

# Б. электромагнитное излучение оптического  диапазона

# В. электромагнитное излучение дециметрового диапазона

Г. электрическое поле ультравысокой частоты

- Длина волны лазерного излучения инфракрасного диапазона составляет:

А. 0, 632 мкм

Б. 510 нм

# В. 0,89 мкм

# Г. 337 нм

- Лазерное излучение красного диапазона имеет длину волны:

А. 488 нм

# Б. 0,63 мкм

# В. 510 нм

Г. 0,8 – 1,2 мкм

- Дозируемым параметром процедур лазеротерапии является:

А. сила подаваемого на рабочее тело лазера тока

Б. напряжение

# В. плотность потока мощности

# Г. плотность тока

- Глубина проникновения инфракрасного лазерного излучения составляет:

А. 1 – 5 мм

Б. 1 – 2 см

# В. 5 – 7 см

# Г. 10-15 см

- Глубина проникновения красного лазерного излучения составляет:

А. 1 – 5 мм

Б. 5 – 10 мм

# В. 2 – 4 см

# Г. 5 – 10 см

# Выберите один правильный ответ:

- Для увеличения проникающей способности лазерного излучения:

А. увеличивают плотность потока энергии излучения

Б. увеличивают силу тока

# В. размещают постоянный магнит вокруг излучателя

# Г. используют импульсный режим генерации лазерного излучения

- Воздействие красного лазерного излучения запрещено на:

А. кожу лица

Б. придатки матки

# В. глаза

# Г. кожу волосистой части головы

- Показанием для лазеротерапии является:

А. тиреотоксикоз средней тяжести

# Б. ишемическая болезнь сердца  I – II ФК

# В. сахарный диабет тяжелой степени

Г. фибромиома матки

- Единицей измерения интенсивности лазерного излучения является:

А. Джоуль/см2

# Б. ватт/см2

# В. ватт

Г. ампер

- Лазеротерапия дозируется по:

А. напряжению

# Б. плотности потока мощности

# В. плотности тока

Г. ощущению пациента

- Наиболее благоприятное время для проведения лазеротерапии:

# А. утро до 12 часов

# Б. вечер с 18 до 20 часов

В. день с 13 до 17 часов

Г. ночь с 22 часов

- Лазерное излучение вызывает:

# А. улучшение регионального кровотока

# Б. усиление тонуса венозной стенки

В. сокращение мышц

Г. увеличение свертываемости крови

- Действующим физическим фактором лазеротерапии является:

А. электромагнитное излучение  сантиметрового диапазона

Б. электромагнитное излучение дециметрового диапазона

# В. электромагнитное излучение оптического  диапазона

# Г. электрическое поле ультравысокой частоты

- Физический фактор, наиболее часто сочетаемый с лазером:

А. массаж

Б. грязь

В. ванны

# Выберите один правильный ответ:

- Дозирование процедур коротковолнового ультрафиолетового облучения осуществляют:

А. в ваттах

# Б. в биодозах

# В. в Вт/см2

Г. в амперах

- Биодозу для коротковолнового ультрафиолетового облучения определяют:

А. на коже грудной клетки над соском с применением источника средневолнового ультрафиолетового облучения

Б. на коже живота с применением источника средневолнового ультрафиолетового излучения

В. на коже живота с применением источника коротковолнового ультрафиолетового излучения

Г. на коже подключичной области с применением источника коротковолнового ультрафиолетового излучения

- Спектральный диапазон коротковолнового ультрафиолетового излучения составляет:

А. 400 нм – 320 нм

Б. 320 нм – 280 нм

В. 280 нм – 220 нм

# Г. 280 нм – 180 нм

- Частоту определения средней биодозы горелки определяют 1 раз в:

А. год

Б. полгода

# В. 3 месяца

# Г. месяц

- При назначении курса УФ-облучения в эритемных дозах начальная доза на протяжении курса лечения:

А. не меняется

# Б. увеличивается на 50% предыдущей дозы

# В. уменьшается с каждой процедурой на 50%

Г. увеличивается на 30%

- Время первого облучения УФ-лучами по основной схеме, если биодоза пациента 1 минута:

А. 1 мин

Б. 30 сек

# В. 15 сек

# Г. 10 сек

- Общее индивидуальное облучение УФ-лучами начинают с расстояния:

А. 3 м

# Б. 100 см

# В. 50 см

Г. 70 см

- При общем индивидуальном  облучении УФ-лучами лампа центруется на:

А. грудную клетку

Б. живот

# В. верхнюю 1/3 бедра

# Г. нижнюю 1/3 бедра

# Выберите один правильный ответ:

- КУФ облучение слизистых оболочек обладает:

А. сосудорасширяющим эффектом

# Б. бактерицидным эффектом

# В. спазмолитическим эффектом

Г. гипокоагулирующим эффектом

- Рассчитайте, чему будет равна биодоза, если через 8 ч после облучения УФЛ на коже имеются 4 эритемные  полоски разной интенсивности, время облучения 30 сек:

А. 3 мин

Б. 2 мин

# В. 1,5 мин

# Г. 30 сек

- При передозировке УФ-излучения следует:

А. обработать кожу 70 % этиловым спиртом

# Б. провести облучение инфракрасными лучами

# В.. наложить асептическую повязку

Г. наложить марлевую повязку

- Глубина проникновения УФ-лучей в ткани составляет до:

# А. 1 мм

# Б. 1 см

В. 2 см

Г. 5 см

- Максимальная площадь облучения УФ-лучами в эритемных дозах у взрослых составляет:

А. 80 см2

Б. 100 см2

# В. 600 см2

# Г. 1000 см2

- Местное УФЛ-облучение в эритемных дозах на одну и ту же область можно сочетать с:

А. электрофорезом

# Б. УВЧ-терапией

# В. водолечением

Г. ультразвуком

- По замедленной схеме УФ-облучение начинают с:

А. 1 биодозы

Б. 1/4 биодозы

В. 1/2 биодозы

# Г. 1/8 биодозы

- Лечебный эффект АУФОК:

А. микоцидный

Б. анальгетический

# В. иммуномодулирующий

# Г. фотосенсибилизирующий

# Выберите один правильный ответ:

- Для местного КУФ облучения показанием является:

# А. заболевания  носоглотки и уха

# Б. нейродермит

В. туберкулез легких

Г. острые воспалительные заболевания  внутренних органов

- Для АУФОК показанием является:

# А. бактериальный миокардит,  эндомиокардит

# Б. заболевания носоглотки

В. инфаркт миокарда в остром периоде

Г. геморрагический инсульт

- Противопоказанием для АУФОК является:

А. длительно незаживающие раны

# Б. острое нарушение мозгового кровообращения

# В. фурункулез

Г. сепсис

- Действующим фактором в ультразвуке является:

А. постоянный ток

Б. импульсный ток

# В. механическая энергия

# Г. электромагнитное поле

- Терапию ультразвуком детям можно с возраста:

# А. с 2 лет

# Б. с 1 года

В. с 3 лет

Г. с 5 лет

- Для проверки точности работы ультразвуковых аппаратов предназначен измеритель:

# А. АСБ – 2

# Б. ИМУ – 3

# В. АСМ – 2

Г. УЗИ – 1

- Устройством, используемым для проведения воздействия ультразвуком,  является:

А. индуктор

Б. электрод

В. рефлектор

# Г. излучатель

- Непрямой пьезоэлектрический эффект – это:

А. образование электрических зарядов на поверхности некоторых веществ при механической деформации

Б. образование механической деформации некоторых веществ под действием электрического тока

В. распространение электромагнитных колебаний в среде

Г. переход тела из твердого состояния в жидкое состояние

# Выберите несколько правильных ответов

- Для ультразвуковой терапии применяются следующие аппараты:

# А. УЗТ - 1.01 Ф

# Б. УЗТ 1.07

# В. ЛОР – 3

# Г. БОП

- Выбор интенсивности при ультразвуковом воздействии зависит от следующих параметров:

# А. возраст

# Б. область воздействия

# В. острота процесса

# Г. площадь излучателя

- Особенности применения импульсного режима ультразвука состоят в следующем:

# А. назначается при сильных болях

# Б. оказывает наилучший эффект при гнойных процессах

# В. рекомендуется использовать в педиатрии

# Г. оказывает седативное действие

Д. назначается при хроническом  патологическом процессе

- Назначение ультразвука на одну и ту же область в один день совместимо со следующими физическими факторами:

# А. грязевые аппликации

# Б. электрофорез лекарственных веществ

# В. амплипульстерапия

# Г. УФО в эритемной дозе

- Для назначения ультразвуковой терапии показаны следующие заболевания:

А. неврит лицевого нерва с начальными признаками контрактуры, сроком заболевания 1,5 месяца

# Б. деформирующий артроз

В. травматический неврит правого локтевого нерва, сроком после травмы 15 дней

# Г. шейный остеохондроз, плече-лопаточный  периартроз

# Д. атеросклероз периферических сосудов

# Выберите один правильный ответ

- Единицей измерения ультразвуковой энергии является:

А. ампер

Б. вольт

# В. ватт

# Г. герц

- После проведенной процедуры ультразвуковой излучатель:

А. погружают в дезинфицирующий раствор на 30 мин

Б. кипятят 30 мин

# В. протирают 96% этиловым спиртом после удаления контактной среды

# Г. тщательно протирают ватой или марлевой салфеткой

- Между поверхностью тела и ультразвуковым излучателем недопустимо наличие:

А. воды

# Б. воздуха

# В. вазелинового масла

Г. мазевых лекарственных препаратов

- Глубина распространения ультразвуковой энергии в основном зависит:

# А. от частоты ультразвука

# Б. интенсивности

В. времени воздействия

Г. площади воздействия

# Выберите один правильный ответ:

- Максимально допустимая длительность ультразвуковой процедуры:

А. 5 минут

Б. 10 минут

# В. 15 минут

# Г. 20 минут

- Назначение ультразвука на одну и ту же область совместимо со всеми перечисленными факторами, кроме:

А. грязевых аппликаций

Б. электрофорез лекарственных веществ

# В. УФО в эритемной дозе

# Г. СМВ-терапии

- Выбор интенсивности при ультразвуковом воздействии зависит от всех перечисленных параметров, кроме:

А. возраста пациента

Б. толщины подкожно-жирового слоя

В. области воздействия

# Г. времени воздействия

- Из перечисленных параметров ультразвука оптимальными для фонофореза являются:

А. интенсивность 0,2-0,4 Вт/см2

Б. частота 880 кГц

В. режим импульсный

# Г. режим непрерывный

- При оформлении назначения ультразвуковой терапии необходимо указать все параметры, кроме:

А. продолжительности процедуры

Б. интенсивности

# В. силы тока

# Г. режима воздействия

- В качестве контактной среды при ультразвуковой терапии является:

А. тальк

Б. спирт

# В. вазелиновое масло

- Количество лекарственного вещества из всего количества взятого для процедуры ультрафонофореза, можно ввести в организм за время одной процедуры:

# А. 1 – 2 %

# Б. 2 – 5 %

# В. 5 - 10 %

Г. 10 – 20 %

- Воздействие ультразвука запрещено на:

А. левую половину грудной клетки сзади

Б. лицо

# В. яички

# Г. женские половые органы

# Выберите один правильный ответ:

- Подготовка пациента для проведения ультразвуковой терапии при язвенной болезни желудка заключается в следующем:

А. вечером накануне процедуры сделать очистительную клизму

Б. процедура проводится  на тощак (не пить, не курить, не принимать лекарства)

В. за 1 час до процедуры выпить назначенное врачом лекарство

# Г. непосредственно перед процедурой выпить 2 стакана жидкости

- Ультразвуковая терапия на область желудка проводится в положении больного:

# А. стоя

# Б. лежа на спине

В. лежа на правом боку

Г. лежа на левом боку

- Скорость перемещения ультразвукового излучателя по поверхности тела:

# А. 1 – 1,5 см/сек

# Б. 5 см/сек

В. 10 см/сек

Г. не имеет значения

- При проведении ультразвуковой терапии площадь воздействия у взрослых не должна превышать:

А. 100 см2

# Б. 250 см2

# В. 300 см2

Г. 500 см2

- Интенсивность ультразвука не должна превышать:

А. 0,05 Вт/см2

Б. 0,4 В/тсм2

В. 0.8 Вт/см2

# Г. 1 Вт/см2

- Общее время воздействия ультразвуком за одну процедуру может составлять:

А. 1 мин

Б. 3 мин

В. 5 мин

# Г. 15 мин

- Процедуры ультразвуковой терапии на мелких суставах кистей и стоп проводят:

# А. через воду

# Б. через марлю

В. путем непосредственного контакта излучателя

- Действующим физическим лечебным фактором ультразвуковой терапии является:

А. механические колебания частотой 1 – 10 Гц

Б. механические колебания частотой 100 – 1000 Гц

# В. механические колебания частотой 880 Гц

# Г. электромагнитное излучение частотой 460 мГц

- Структуры, максимально поглощающие механическую энергию ультразвука:

А. кожа

# Б. кости

# В. кровь

Г. мышцы

# Выберите один правильный ответ:

- Наибольшее количество тепла при ультразвуковой терапии выделяется:

А. в коже

Б. в мышцах

В. в костях

# Г. на границах раздела тканей с различным акустическим сопротивлением

- Наиболее целесообразно применение ультразвука:

А. в острую фазу воспаления

# Б. в подострую фазу воспаления

# В. при гнойном осумкованном очаге воспаления

Г. при гнойном не осумкованном очаге воспаления

- Максимально допустимая продолжительность воздействия ультразвуком на несколько полей:

А. 5 минут

Б. 10 минут

# В. 15 минут

# Г. 20 минут

- Для проведения ультразвуковой терапии используют:

А. индукторы резонансного типа

Б. излучатели антенного типа

# В. излучатели с пьезоэлектрическими свойствами

# Г. стеклянные вакуумные электроды

- При поверхностной локализации патологического процесса целесообразно использовать частоту ультразвуковых колебаний:

А. 880 кГц

Б. 44 кГц

# В. 2640 кГц

- Дозируемым параметром при проведении процедур ультразвуковой терапии является:

А. величина подаваемого на головку излучателя тока

# Б. плотность потока энергии (интенсивность)

# В. плотность тока

Г. напряжение

- При какой частоте воздействия глубина проникновения ультразвуковых колебаний в ткани максимальна:

# А. 44 кГц

# Б. 880 кГц

В. 2640 кГц

- При лечебном воздействии ультразвуком частотой 880 кГц глубина его проникновения в ткани составляет:

А. до 5 мм

# Б. 4 – 5 см

# В. 8 – 10 см

Г. сквозь все ткани

# Выберите один правильный ответ:

- Интенсивность, при которой начинает проявляться лечебное тепловое действие ультразвука в непрерывном режиме генерации колебаний:

А. 0,05 Вт/см2

# Б. 0,5 Вт/см2

# В. 1 Вт/см2

Г. 2 Вт/см2

- При рубцовом поражении кожи лица, целесообразно использовать ультразвуковые колебания частоты:

А. 880 кГц

Б. 44 кГц

# В. 2640 кГц

- Ультразвуковая терапия несовместима в один день:

А. лекарственным электрофорезом

Б. диадинамотерапией

В. низкочастотной магнитотерапией

# Г. ультрафиолетовым облучением в эритемных дозах

- При проведении процедуры ультразвуковой терапии излучатель:

А. устанавливают контактно на сухую кожу

Б. устанавливают контактно на кожу, смоченную водой

В. помещают в емкость с водой на расстоянии 0,5 – 1,0 см от погруженной в нее части тела

Г. размещают на расстоянии 1,0 см от поверхности кожи

- Ультразвуковая терапия противопоказана при:

А. воспалительных заболеваниях суставов в подострую стадию

Б. бронхиальной астме

# В. воспалении вен

# Г. трофических язвах голени

- Ультразвуковая терапия противопоказана при:

А. сформировавшейся гематома мягких тканей

Б. бурсите

# В. выраженной гипотонии

# Г. эрозии шейки матки

- При использовании мазей, какой концентрации форетическая способность лекарственных веществ при ультрафонофорезе максимальна:

# А. 3 – 4 %

# Б. 5 – 10 %

# В. 50 %

Г. больше 50 %

- Физическую сущность ультразвука составляют:

А. поток квантов

Б. электромагнитные волны

В. ток высокой частоты

# Г. механические колебания

# Д. постоянный ток

# Выберите один правильный ответ:

- Максимальное число полей озвучивания при одной ультразвуковой процедуре составляет:

А. одно

Б. два

# В. три

# Г. пять

Д. при хорошей переносимости не ограничивается

- В качестве контактной среды при ультразвуковой терапии используется все перечисленное, кроме:

А. воды

Б. мазевых лекарственных препаратов

# В. талька

# Г. вазелинового масла

- Между поверхностью тела и ультразвуковым излучателем недопустимо наличие:

А. воды

# Б. воздуха

# В. вазелинового масла

Г.мазевых лекарственных препаратов

- Воздействие ультразвуком запрещено на:

А. женские половые органы

Б. лицо

В. левую половину грудной клетки сзади

# Г. головной мозг, область позвоночника

- Наличие ультразвуковой энергии на поверхности излучателя определяется всеми перечисленными способами, кроме:

А. нанесения воды на рабочую поверхность излучателя

Б. нанесения вазелинового масла на рабочую поверхность излучателя

В. измерения прибором «ИМУ-3»

# Г. максимального отклонения стрелки измерительного прибора

- Аэрозольтерапия – это метод:

# А. лечебного воздействия аэрозолей лекарственных веществ

# Б. лечебное применение аэроионов воздушной среды

В. лечебного применения газовых смесей с повышенным парциальным давлением кислорода

- Галотерапия – это:

# А. применение с лечебной целью аэрозоля поваренной соли (хлорида натрия)

# Б. метод введения лекарственных веществ путем вдыхания

В. вдыхание газовой смеси с пониженным содержанием кислорода, чередующееся с вдыханием атмосферного воздуха

Г. метод воздействия ионизированным воздухом

- Дисперсной средой аэрозолей является:

# А. газ

# Б. жидкость

В. лекарственное вещество

# Выберите один правильный ответ:

- Высокодисперсные аэрозоли имеют диаметр:

А. 250 – 400 мкм

Б. 100 – 250 мкм

В. 25 – 100 мкм

Г. 5 – 25 мкм

# Д. 0,5 – 5 мкм

- Оптимальной для эффективного воздействия на функцию мерцательного эпителия бронхов при аэрозольтерапии является рН среды:

# А. 3,0 – 5, 0

# Б. 2,5 – 4, 0

# В. 6,0 – 8,0

# Г. 8,0 и более

- Величина частиц мелкокапельных аэрозолей составляет:

А. 0,5 – 5 мкм

Б. 5 – 25 мкм

В. 25 – 100 мкм

# Г. 100 – 250 мкм

# Д. 250 – 400 мкм

- При заболеваниях легких оптимальны аэрозоли:

А. низкодисперсные

Б. среднедисперсные

# В. высокодисперсные

# Г. мелкодисперсные

Д. крупнокапельные

- Показанием для аэрозольтерапии является:

# А. острая пневмония

# Б. спонтанный пневмоторакс

В. повреждение кожи и слизистых оболочек

Г. хронический гастрит

- Противопоказаниями для аэрозольтерапии является:

А. туберкулез верхних дыхательных путей и легких

Б. трофические язвы

# В. легочные кровотечения

# Г. ожоги

- Паровые ингаляции используют при:

А. выраженном отеке слизистых оболочек

Б. гнойном воспалительном процессе

# В. катаральных явлениях без выраженного отека тканей

# Г. гипертрофии и полипозе слизистых

- Масляные ингаляции назначают:

# А. при атрофии слизистых верхних дыхательных путей

# Б. при нарушении дренажной функции бронхов

В. для защиты слизистых оболочек у рабочих пылевых производств

- После приема ингаляций больному показано:

А. отдыхать в течении двух часов

# Б. громко не разговаривать в течении одного часа

# В. выполнять интенсивные дыхательные упражнения

Г. дышать только через нос в течении двух часов

# Выберите один правильный ответ:

- Лекарственный аэрозоль – это:

А. физико-химическое состояние лекарственного вещества, представленное диспергированными частицами в дисперсной воздушной среде

Б. ингаляция распыленного лекарственного вещества

В. лекарственное вещество для вдыхания

Г. раствор для распыления

- Аэрозольные частицы величиной 4 мкм относятся:

# А. к высокодисперсным аэрозолям

# Б. к среднедисперсным аэрозолям

В. к мелкокапельным аэрозолям

Г. к низкодисперсным  аэрозолям

- Аэрозольные частицы величиной 20  мкм относятся:

А. к высокодисперсным аэрозолям

# Б. к среднедисперсным аэрозолям

# В. к мелкокапельным аэрозолям

Г. к крупнокапельным аэрозолям

- Аэрозольные частицы величиной  150  мкм относятся:

А. к высокодисперсным аэрозолям

Б. к среднедисперсным аэрозолям

# В. к мелкокапельным аэрозолям

# Г. к крупнокапельным аэрозолям

- Аэрозоли с размером частиц  2 – 5 мкм могут инспирироваться до уровня:

# А. альвеол и бронхиол

# Б. бронхов  1 порядка

В. трахеи

Г. гортани

Д. носоглотки

- Аэрозоли с размером частиц  5 – 20 мкм могут инспирироваться до уровня

А. альвеол

Б. бронхиол

# В. крупных бронхов

# Г. трахеи и гортани

Д. свободно циркулируют в дыхательных путях

- До бронхов 1 порядка могут инспирироваться аэрозоли с размером частиц:

А. 2 – 5 мкм

# Б. 10 мкм

# В. 50 мкм

Г. 100 мкм

Д. 150 мкм

- Крупнокапельные аэрозоли оседают в полости:

А. альвеол

Б. бронхиол

В. бронхов  1 и 2 порядка

# Г. трахеи и гортани

# Выберите один правильный ответ:

- Аппараты для аэрозольтерапии это -:

А.Ромашка

# Б. Альбедо

# В. АЛИМП

Г. УЗТ-1.01

- После приема ингаляций пациенту рекомендуется:

А. отдыхать в течение 3 ч

Б. выполнять интенсивные дыхательные движения в течение 15 мин

В. дышать только через нос 30 мин

Г. в течение часа нельзя курить, пить, .разговаривать ,принимать пищу, лекарства

- Для проведения аэрозольтерапии лекарственное вещество применяют в дозе:

А. суточной

# Б. разовой

# В. курсовой

Г. терапевтической

- Гидротерапия это -:

А. лечебное воздействие на организм больного хлоридной натриевой минеральной воды

# Б. лечебное воздействие на организм больного пресной водой

В. лечебное воздействие на организм больного минеральной водой с растворенными в ней газами

- Оптимальная продолжительность процедуры струевого душа (Шарко и шотландского):

А. 10 – 20 минут

# Б. 2 – 5 минут

# В. 8 – 15 минут

- Максимальное давление струи воды, подаваемой на пациента при проведение подводного душа-массажа:

А. 1 атм

Б. 2 атм

# В. 4 атм

# Г. 6 атм

- При проведении «жемчужных» ванн воду перенасыщают:

А. азотом

# Б. сжатым воздухом

# В. кислородом

Г. сероводородом

- При проведении шотландского душа на пациента воздействуют водой:

# А. горячей и холодной попеременно

# Б. одной температуры

В. горячей и холодной одновременно

- При проведении общей ванной процедуры больной погружен в воду до уровня:

А. до подбородка

Б. до ключицы

# В. до нижнего края подмышечных впадин

# Выберите один правильный ответ:

- При проведении контрастных водных процедур (ванн, душей) длительность воздействия теплой (горячей) водой в одном цикле:

А. равна длительности воздействия холодной водой

Б. меньше длительности воздействия холодной водой

# В. больше длительности воздействия холодной водой

- Скипидарные ванны обладают:

А. спазмолитическим эффектом

# Б. анальгетическим эффектом

# В. бронходренирующим эффектом

Г. транквилизирующим эффектом

- Лечебный эффект душей определяют:

# А. термический и механический факторы

# Б. химический и термический факторы

В. биологический и механический факторы

- Расстояние от душевой кафедры до пациента при проведении душей:

А. 1 м

Б. 2 м

# В. 3,5 м

# Г. 5.5 м

- Оптимальная продолжительность струевого душа:

А. 20 мин

Б. 15 мин

В. 10 мин

# Г. 2-5 мин

- Температура воды считается индифферентной при проведении ванн:

# А. 20 - 380 С

# Б. 39 – 400 С

# В. 36 – 380 С

# Выберите один правильный ответ

- При ожирении целесообразно использовать душ:

А. игольчатый

Б. пылевой

В. дождевой

# Г. шотландский

- Для получения седативного эффекта целесообразно использовать:

А. душ Шарко

Б. холодный дождевой душ

В. восходящий душ

# Г. пылевой душ

- Холодной водолечебной процедурой является общая ванна при температуре воды:

# А. 200 С

# Б. 220 С

В. 240 С

Г. 260 С

Д. 280 С

# Выберите один правильный ответ:

- Пресная вода оказывает действие:

# А. термическое

# Б. раздражающее

В. химическое

Г. успокаивающее

- Вода в организме человека выполняет функцию:

# А. трофическую

# Б. раздражающую

В. успокаивающую

Г. термическую

- При холодных процедурах температура воды должна быть:

# А. 190 С

# Б. 250 С

В. 270 С

Г. 300 С

- При теплых процедурах температура воды должна быть:

# А. 320 С

# Б. 340 С

В. 360 С

# Г. 380 С

- При индифферентных процедурах температура воды должна быть:

# А. 300 С

# Б. 320 С

В. 330 С

# Г. 35 – 370 С

- При прохладных процедурах температура воды должна быть:

# А. 180 С

# Б. 190 С

# В. 330 С

# Г. 350 С

- Ведущим фактором при проведении пресных ванн является:

А. химический фактор

# Б. термический фактор

# В. раздражающий фактор

Г. успокаивающий фактор

- При проведении общей ванны пациент погружен в воду да уровня:

А. пупка

Б. ключиц

# В. мечевидного отростка

# Г. подбородка

- Души в зависимости от температуры воды делятся на:

# А. холодные ниже 200 С

# Б. прохладные 360

В. индифферентные 380 С

Г. горячие 390 С

# Выберите один правильный ответ:

- При воздействии на тело холодных ванн:

А. усиливается интенсивность теплового потока внутрь организма

# Б. усиливается физическая теплопродукция

# В. усиливаются тормозные процессы в коре головного мозга

Г. наступает активная гиперемия кожи

- Воздействие на тело теплых ванн вызывает:

# А. возрастание теплоотдачи организма

# Б. усиление физической теплопродукции

В. активную гиперемию кожи

Г. снижение свертываемости крови

- Показанием к проведению пресных ванн является:

А. заболевания и последствия травм периферической и центральной нервной системы

Б. гипотоническая болезнь

В. глаукома

Г. острые заболевания

- Противопоказаниями к проведению пресных ванн являются:

# А. острые воспалительные заболевания

# Б. спастические параличи

В. мочекаменная болезнь

Г. неврозы

- В ароматическую ванну на 200 л хвойного экстракта добавляют:

# А. 50 – 70 г

# Б. 100 г

В. 150 г

Г. 200 г

- В ароматическую ванну на 200 л добавляют белой эмульсии или желтого раствора скипидара:

# А. 30 – 60 г

# Б. 100 г

В. 150 г

Г. 200 г

- Температура воды ароматических ванн должна быть:

# А. 200 С

# Б. 250 С

# В. 360 С

# Г. 400 С

- Продолжительность ароматических ванн составляет:

# А. 12 - 15 мин

# Б. 20 мин

В. 25 мин

Г. 30 мин

- Бальнеотерапия включает в себя применение с лечебной целью:

А. морских купаний

Б. воздушных ванн

# В. минеральных ванн

# Г. лечебных грязей

# Выберите один правильный ответ:

- Минеральной является ванна:

# А. хлоридная натриевая

# Б. пресная

В. жемчужная

- Лечебный эффект хлоридных натриевых ванн:

А. кардиотонический

Б. бронхолитический

В. бактерицидный

# Г. сосудорасширяющий

- Показанием для применения хлоридных натриевых ванн является:

А. тромбофлебит в начальной стадии

# Б. деформирующий остеоартроз

# В. ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения III ФК

Г. истерия

# Выберите несколько правильных ответов

- Противопоказания для аэрозольтерапии:

А. туберкулез легких

# Б. спонтанный пневмоторакс

# В. легочное кровотечение

# Г. хронический бронхит

- Для ультразвуковой терапии противопоказаны следующие заболевания:

# А. ревматоидный артрит (активная фаза)

# Б. контрактура  Дюпюитрена

# В. нестабильная стенокардия

# Г. спаечный процесс в области малого таза

Д. послеоперационный цистит

- При приготовлении искусственной йодобромной ванны необходимы все перечисленные ингредиенты, кроме:

А. бромида калия

Б. йодида натрия

# В. гидрокарбоната натрия

# Г. тиосульфата натрия

- Совместимыми с хлоридными натриевыми ваннами в один день является следующие виды воздействия:

# А. электрическое поле УВЧ на сустав

# Б. электросон

# В. ультразвуковая терапия на миндалины

# Г. подводный душ-массаж

Д. грязевая аппликация «брюки»

Г. вихревая

# Выберите один правильный ответ

- Йодобромные ванны оказывают:

А. антидепрессивное действие

Б. противосудорожное действие

# В. седативное действие

# Г. снотворное действие

- Показанием для йодобромных ванн является:

# А. неврастения

# Б. подагра

В. тиреотоксикоз 1-2 степени

Г. хроническая пневмония

- Лечебный эффект углекислых ванн:

# А. кардиотонический

# Б. эпителизирующий

В. секреторный

Г. дезинтоксикационный

Д. иммуномодулирующий

- К минеральным  ваннам относятся все перечисленные, кроме:

А. сероводородных

Б. хлоридно-натриевых

В. йодобромных

# Г. углекислых

- К газовым ваннам относятся:

А. йодобромные

Б. радоновые

В. сероводородные

# Г. углекислые

- Отличие лечебного действия озокерита от действия парафина:

А. разная температура нагревания тканей

Б. различная продолжительность лечебного действия

# В. дополнительное действие химического фактора

# Г. дополнительное действие биологического фактора

- Физические методы к которым относятся термотерапия:

А. высокочастотная магнитотерапия

# Б. парафинотерапия

# В. инфракрасное облучение

Д. МВ-терапия

- Лечебное действие парафина обусловлено:

А. осцилляторным фактором

# Б. тепловым фактором

# В. химическим фактором

Г. биологическим фактором

- Лечебный эффект озокеритолечения - :

А. седативный

Б. гемокоагулирующий

В. потогонный

# Г. репаративно-регенеративный

# Д. сосудосуживающий

# Выберите один правильный ответ:

- Температура парафиновой и озокеритовой «лепешки» при кюветно-аппликационном методе должна быть:

# А. 35 – 400 С

# Б. 50 – 550 С

# В. 70 – 750 С

- Толщина парафиновой и озокеритовой «лепешки» при кюветно-аппликационном методе должна быть:

А. до 1 см

# Б. 2 – 3 см

# В. 4 – 5 см

- Толщина озокерито-парафиновой аппликации при кюветно-аппликационной методике:

А. 1 см

Б. 2 см

# В. 4 см

# Г. 10 см

- Средняя продолжительность парафиновой и озокеритовой аппликации:

А. 10 – 15 мин

Б. 20 – 25 мин

# В. 30 – 60 мин

- Средняя продолжительность процедуры при наложении парафина:

А. 15 мин

Б. 20 мин

# В. 30-40 мин

# Г. зависит от заболевания

- Для поддержания компрессионных и пластических свойств парафина необходимо к использованному добавлять свежий:

# А. 20 %

# Б. 15 %

# В. 5 %

Г. 1 %

- Парафин и озокерит обладает физическим свойством:

А. низкой теплоемкостью, теплоудерживающей способностью и малой теплопроводностью

Б. высокой теплоемкостью, теплоудерживающей способностью и малой теплопроводностью

В. низкой теплоемкостью, теплоудерживающей способностью и высокой теплопроводностью

- Показанием к парафинотерапии является:

А. острая пневмония

# Б. трофическая язва

# В. гастрит

Г. цирроз печени

# Выберите один правильный ответ:

- Показанием к парафинотерапии является:

А. острый бурсит

# Б. подострый аднексит

# В. хронический гломерулонефрит в стадии обострения

Г. бронхоэктатическая болезнь

Д. тиреотоксикоз 2 степени

- При повторном использовании парафин и озокерит перед проведением процедур:

А. нагревают до 70-800 С в течении 30 мин

# Б. нагревают до 1100 С

# В. нагревают при температуре 1000 С в течении  5 мин

- Запретной локализацией парафинотерапии является:

А. кожа век

Б. открытая рана

В. влагалище

Г. прямая кишка

# Д. запретной локализации среди вышеуказанных нет

- При применении вагинальных парафиновых или озокеритовых тампонов вводить теплоноситель во влагалище в расплавленном состоянии:

# А. допускается

# Б. не допускается

- Для парафино-озокеритотерапии используют:

А. общие ванны

Б. разводные ванны

# В. местные ванны

- При ранних сроках (первые сутки) острой травмы мягких тканей показан метод термотерапии с целью обезболивания:

# А. криотерапия

# Б. озокеритотерапия

В. парафинотерапия

- Соли и биологически активные вещества в лечебных грязях преимущественно содержатся:

А. в кристаллическом скелете

# Б. в грязевом растворе

# В. в коллоидном комплексе

- Уровень минерализации лечебной грязи характеризует:

# А. содержание микрофлоры

# Б. вязкость

# В. количество солей в грязевом растворе

# Г. бактерицидные свойства

# Д. теплоудерживающая способность

- Лечебные грязи не должны содержать:

А. грибки

Б. гнилостные анаэробы

В. кишечную палочку

Г. нитрозные бактерии

# Д. холерный вибрион

# Выберите один правильный ответ:

- Содержание микроорганизмов в лечебных грязях:

А. допускается

Б. не допускается

В. допускается в ограниченном количестве

# Г. всегда имеет место

- Сульфидные иловые грязи образуются:

# А. на дне водоемов, богатых минеральными солями

Б. на дне водоемов, бедных  минеральными солями (пресноводных)

В. в болотистых участках

Г. в местах вулканической деятельности

- Сульфидная иловая грязь образуется:

А. на дне пресных водоемов

# Б. на дне соленых водоемов

# В. на болотистых участках

Г. в местах вулканической деятельности

- Сапропелевые иловые грязи образуются:

А. в болотистых участках

Б. на дне водоемов, богатых минеральными солями

В. в местах вулканической деятельности

# Г. на дне водоемов, бедных  минеральными солями (пресноводных)

- Содержащиеся в лечебных грязях химические вещества:

А. воздействуют только на поверхность кожи в области воздействия как раздражающий и адсорбирующий фактор

Б. проникает только в глубокие структуры кожи

В. резорбируются в кровь и оказывают только общее действие

# Г. оказывают местное, рефлекторное и общее действие

- Пелоидотерапия обладает следующим лечебным эффектом:

А. венотонизирующим

# Б. репаративно-регенераторным

# В. микоцидным

Г. сосудосуживающим

Д. мионейростимулирующим

- Влияние лечебной грязи на иммунитет:

# А. стимулируют

# Б. не влияют

В. подавляют

- При наличии свежих рубцов в коже грязевые аппликации:

А. усиливают склеротические процессы

# Б. оказывают дефиброзирующее действие

# В. не влияют на соединительнотканные структуры рубцов

- Наиболее часто применяют лечебные грязи температуры:

# А. 35 – 370 С

# Б. нагретыми свыше 500 С

# В. нагретыми до 38 -440 С

# Г. при температуре  200  С

# Выберите один правильный ответ:

- Грязевые аппликации не допускаются:

А. на открытые раневые поверхности на туловище и конечностях

Б. на раневые поверхности на голове

В. на проекцию женских половых органов на коже

Г. ректально

# Д. на проекцию сердца спереди

- Наложение грязевой аппликации не допускается:

А. на раневые поверхности

Б. ректально

В. вагинально

# Г. на область сердца спереди

- Толщина слоя лечебной грязи, используемой для лечебных процедур аппликационным методом:

А. 1 -2 см

# Б. 3 – 5 см

# В. 0,5 – 1,0 см

Г. 5 – 8 см

Д. больше 8 см

- Продолжительность местной процедуры пелоидотерапии:

# А. 15 – 30 мин

# Б. 5 – 10 мин

В. 30 -60 мин

Г. 60 – 90 мин

- Неорганические соединения в составе лечебных грязей преобладают:

А. в торфах

# Б. в сульфидных илах

# В. в сапропелях

Г. в нафталане

Д. в сопочных грязях

- Сапропелевая грязь образуется:

# А. на дне пресных водоемов

# Б. на дне соленых водоемов

В. на болотных участках

Г. в местах вулканической  деятельности

- Последовательность укутывания после наложения иловой грязи:

А. клеенкой, простыней, одеялом

Б. простыней, одеялом, клеенкой

# В. простыней, клеенкой, одеялом

Г. одеялом, простыней, клеенкой

- Для проведения криотерапии используются все перечисленные аппараты, кроме:

# А. Криотерм

# Б. Криоджет

# В. УЗТ-1.01

# Г. Иней-2

# Выберите несколько правильных ответов

- Для грязелечения показаны заболевания:

# А. склеродермия

# Б. артроз коленного сустава

# В. шпоры пяточных костей

# Г. ревматизм в активной стадии

# Д. трофические язвы голени

- Проявлениями лечебного эффекта грязелечения являются:

# А. противовоспалительное

# Б. рассасывающее

# В. обезболивающее

# Г. гипокоагулирующее

# Д. десенсибилизирующее

- Проведение озокеритолечения в один день совместимо с методами:

А. грязелечения

# Б. массажем

# В. лечением песком

# Г. ультразвуком

# Д. индуктотермии

- Для лечения на грязевых курортах показаны следующие заболевания:

# А. остеоартроз

# Б. функциональная недостаточность яичников

# В. нейродермит

# Г. гипертиреоз

Д. гипертоническая болезнь 3 ст

# Выберите один правильный ответ

- Использованную сульфидную иловую грязь в виде ректальных и вагинальных тампонов:

А. используют повторно после хранения в специальных  условиях

Б. заливают дезинфицирующим раствором на сутки, затем используют

В. нагревают до 1100 С в течение 1 ч

# Г. утилизируют

- Допустимая температура нагрева иловой грязи до:

А. температуры, назначенной врачом

# Б. 600 С

# В. 1000 С

Г. 1500 С

- В острую фазу болевого синдрома следует применять:

# А. импульсные токи низкой частоты

# Б. постоянное электрическое поле высокого напряжения

В.электромагнитное излучение сверхвысокой частоты

Г. инфракрасное облучение

Д. высокочастотную магнитотерапию

- Острая боль нервно-мышечного генеза может быть купирована:

А. длинноволновым ультрафиолетовым излучением

Б. средневолновым ультрафиолетовым излучением в субэритемных дозах

В. инфракрасным лазерным излучением

# Г. средневолновым ультрафиолетовым излучением в эритемных дозах

# Д. излучением зеленого цвета

# Выберите один правильный ответ:

- В острую фазу болевого синдрома следует назначить:

А. УВЧ-терапию

Б. парафиновую аппликацию

# В.криотерапию

# Г. инфракрасное облучение лампой «Соллюкс»

- При  хронической боли показана:

# А. криотерапия

# Б. теплотерапия

# В. УФО в субэритемных дозах

# Г. УВЧ-терапия

- Метод лечения острой травмы (первые сутки) с целью обезболивания:

# А. криотерапия

# Б. парафинотерапия

В. озокеритотерапия

Г. пелоидотерапия

- Аэроионотерапия применяется на все перечисленные области, кроме:

А. лица

Б. воротниковой зоны

# В. суставов

# Г. области раны, язвы

- Аэроинотерапия – это:

# А. метод воздействия ионизированным воздухом

Б. применение с лечебной целью аэрозоля поваренной соли (хлорида натрия)

В. метод введения лекарственных веществ путем вдыхания

Г. вдыхание газовой смеси с пониженным содержанием кислорода, чередующееся с вдыханием атмосферного воздуха

- Тактика медицинской сестры при легких поражениях электрическим током:

А. успокоить пациента, наложить повязку на место поражения, госпитализация

Б. успокоить пациента, наложить повязку на место поражения («метку тока»), направить на амбулаторное наблюдение хирурга

В. провести сердечно-легочную реанимацию, наложить повязку на место поражения, госпитализация

Г. успокоить пациента